# Инструкция по сборке коллинеарной антенны

(для монтажников)

Антенна поставляется   настроенной на частоту заказчика.

Сборка антенны производится следующим образом.

- Соединить две секции с помощью втулки.

- U-образное звено установить в антенну на 2/3 от своей длины       ( установка звена производится в посадочные отверстия втулки с последующим креплением его установочными винтами).

- Распаянный кабель подсоединить через UHF разъем к разъему антенны расположенному в основании антенны.

- Проверить после подсоединения кабеля к антенне целостность фидерного тракта ( с помощью тестера замерить сопротивление между центральной жилой и оплеткой; показания тестера не должны превышать 1 Ом).

- Антенна является молниеотводом (при наличии модуля грозозащиты либо фильтра радиочастотного полосового).

- Антенна устанавливается на мачту (мачта должна быть заземлена), между мачтой и антенной должен быть электрический контакт.