г. Казань, ул. Халитова  д.2

тел.            (843) 567-53-05

тел./факс  (843) 567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: market@integralplus.ru

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ

«СТРУНА-5Ф»

БЛОК РАДИОКАНАЛЬНЫЙ

«БРО-ФО-160(460)»,

«БРО-ФП-160(460)»,

## Паспорт

г. Казань

2010

| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения об изделии 2 . Основные технические характеристики 3. Комплект поставки 4. Свидетельство о приемке 5. Сведения об упаковывании 6. Гарантии изготовителя | 3 3 4 4 5 5 |

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блок радиоканальный (БР) входит в состав радиосистемы передачи извещений  «Струна-5Ф». В зависимости от конфигурации блок может функционировать как:

- блок радиоканальный Фобос-Пульт (БРФ-П) – прием/передача команд телеуправления от УСИ АРМ ДПУ/ПК СПИ «Фобос» к блокам БРФ-О по радиоканалу и сообщений телесигнализации СПИ «Фобос» в обратном направлении;

- блок радиоканальный Фобос-Объект (БРФ-О) – приём/передача команд телеуправления от блока БРФ-П к ретрансляторам СПИ «Фобос» и сообщений телесигнализации «Фобос» в обратном направлении;

Блок предназначен для круглосуточной эксплуатации при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от - 10 до + 55 (С;

- относительная влажность до 93 % при температуре окружающего воздуха 25(С;

- атмосферное давление 750 ( 30 мм рт. ст;

- электропитание БР может осуществляться как от сети переменного тока напряжением (220 плюс 22 минус 33) В, так и от напряжения постоянного тока в диапазоне 48..60 В;

2.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

## Излучаемая мощность несущей передатчика находится в пределах от 1,5 до 10 Вт  при изменении напряжения питания от 187 до 242 В на нагрузке с волновым сопротивлением 50 Ом во всех рабочих диапазонах частот от 136 до 174 МГц и 430 до 480 МГц

## Мощность, потребляемая радиоканальным  блоком  ВА, не более 40;

- Максимальная девиация частоты передатчика кГц, не более 5;

- Ширина полосы частот излучения передатчика не более 16 кГц на уровне минус 30 дБ;

- Скорость передачи данных по радиоканалу  2400 бит/сек;

- Класс излучения F3E;

- Время работы от резервного источника питания час., не менее 12;

- Чувствительность на входе приемника не более 0,5 мкВ при вероятности ошибки приема одного бита не более 10-6;

- Избирательность приемника по соседнему каналу дБ, не менее 70;

- Избирательность приемника по побочным каналам дБ, не менее 70;

- Интермодуляционная избирательность приемника дБ, не менее 70;

- Уровень побочных излучений передатчика мкВт, не более 2,5;

- Блок радиоканальный обеспечивает непрерывную работу в течение 24 ч;

- Срок службы до списания лет, не менее 8;

- потребляемая мощность, не более – 35 Вт;

- габаритные размеры, не более – 335 х 305 х 92 мм.;

- масса, не более 7,0 кг.

3.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЖВР.464611.026 | Блок радиоканальный. | 1 шт. | Без шнура питания. |
|  | Вставка плавкая ВП2Б-1 - 1 А 250 В. | 2 шт. | Уложены в пакет |
|  | ВПБ-6 2А (стекло) | 1 шт. | Уложены в пакет |
|  | ВЧ разъем BNC S58P ВЧ разъем ТNC S58P | 1 шт. | Для БРОФО(ФП)-160 Для БРОФО(ФП)-460 |
|  | Руководство по эксплуатации. | 1 шт. | Поставляется с блоком БРФ-П. |
|  | Паспорт. | 1 шт. |  |
|  | Упаковка. | 1 шт. |  |

4.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок радиоканальный радиосистемы передачи извещений

«Струна-5Ф__-______» ИЖВР.464611.016 заводской номер ________________ изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик 	_______________ 	___________________

личная подпись	расшифровка подписи

Наладчик		_______________ 	___________________

личная подпись	расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за

приемку     		_______________ 	___________________

личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _________________   ________г.			М.П.

число		месяц		год

5.  СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Объектовый радиоканальный блок радиосистемы передачи извещений «Струна-5Ф__-______» ИЖВР.464611.026 заводской номер ________________ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	расшифровка подписи

6.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу:

НПФ «Интеграл+», 420029, г. Казань, ул. Халитова, д.2.

тел. (843) 567-53-05, тел./факс 567-53-00.

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

4

3

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон №3

На ремонт объектового радиоканального блока «Струна-5Ф__-______»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №2

На ремонт объектового радиоканального блока «Струна-5Ф__-______»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №1

На ремонт объектового радиоканального блока «Струна-5Ф__-______»

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05