Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

Блок радиоканальный ретрансляционный 
на 4000 объектов

БРР-1024 РСПИ «Струна-5»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверил                                /Архипов/

Утвердил                                /Хасанов/

г. Казань

2010

Содержание

Введение	3

1. Описание и работа БРР	3

1.1 Назначение БРР	3

1.2 Технические характеристики	3

1.3 Состав БРР	4

1.4 Устройство и работа БРР	5

2. Использование по назначению.	6

2.1 Меры безопасности	6

2.2 Установка антенно-мачтового устройства и проверка параметров.	7

3. Интерфейс пользователя	8

3.1 Рабочий режим	8

3.2 Главное меню	8

3.3 Настройка параметров БРР	8

3.3.1 Режим настройки	8

3.3.2 Настройка рабочей литеры и литеры ретрансляции	9

3.3.3 Ввод типов групп	10

3.3.4 Ввод номера ПЦН	10

3.3.5 Ввод собственного адреса БРР	11

3.3.6 Настройка уровня помехи	11

3.3.7 Тестирование радиостанции	11

4. Комплект поставки	12

5. Условия эксплуатации	12

6. Транспортирование и хранение	13

7. Свидетельство о приёмке	14

8. Сведения об упаковывании	15

9. Гарантии изготовителя	15

10. Сведения о сертификации РСПИ «СТРУНА-5»	16

# Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы, монтажа и эксплуатации блока радиоканального ретрансляционного БРР-1024 (далее - БРР).

Монтаж и техническое обслуживание БРР должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

При изучении устройства и работы БРР необходимо дополнительно ознакомиться  с Руководством пользователя РСПИ «Струна-5» и руководствами по эксплуатации Блока пультового универсального (БПУ), Блока радиоканального объектового БРО-4-160(460), а также паспортами на пультовую и объектовую антенны.

В настоящем РЭ используются следующие сокращения:

РСПИ      	- радиосистема передачи извещений;

ШС  	- шлейф охранно-пожарной сигнализации;

ПЦН    	- пульт централизованного наблюдения;

ПП		- пульт программирования;

ПУ		- пульт управления;

БПО	- блок проводной объектовый;

БРО		- блок радиоканальный объектовый;

БПУ	- блок пультовый универсальный;

АКБ	- аккумуляторная батарея.

# 1. Описание и работа БРР

## 1.1 Назначение БРР

БРР предназначен для:

- передачи извещений по протоколу «Струна-М» от радиоканальных блоков РСПИ «Струна-5» на ПЦН и получения подтверждения о корректном приеме данной информации в случаях, если расстояние до радиоканального блока превышает дальность прямой связи с пультом;

- передачи извещений от проводных блоков РСПИ «Струна-5» на ПЦН и получения подтверждения о корректном приеме данной информации;

БРР предназначен для организации пультовой централизованной охраны в составе ПЦН РСПИ «Струна-5». Один БРР поддерживает до 8 групп ретрансляции, что составляет до 512 ретранслируемых радиоканальных блоков и до 1536 проводных объектовых блоков.

## 1.2 Технические характеристики

- - диапазон рабочих частот 146-174 МГц либо 403-470 МГц;

- - излучаемая ВЧ мощность на согласованную нагрузку, не более 10 Вт;

- - волновое сопротивление ВЧ выходов 50 Ом;

- - сетевое напряжение питания ~220 В 50Гц;

                - - потребляемая мощность – не более 200 ВА;

- - габаритные размеры 360х550х200;

      - - масса изделия – 33 кг;

- - время работы от резервного источника питания не менее 8 часов;

- - режим работы – непрерывный, круглосуточный.

## 1.3 Состав БРР

БРР (рис. 1) конструктивно выполнен в металлическом корпусе и состоит из:

1) блока подключения к сети;

2) сетевого импульсного источника питания мощностью 100 В·А – 2 шт.;

3) резервного источника питания (аккумуляторная батарея) – 2 шт.;

4) платы контроллера;

5) устройства индикации;

6) устройства ввода; +

7) звукового оповещателя;

8) радиостанции Motorola GM-340 – 2 шт.;

Блок подключения находится на задней стенке изделия. На нем расположены:

9) клеммы для подключения сетевого питания (внутри корпуса изделия);

10) выключатель сетевого питания;

11) четыре вставки плавкие (1 А) в держателях;

12) клемма защитного заземления (внутри корпуса изделия);

13) тумблер включения резервного источника питания;

14) кнопка запуска БРР от резервного источника питания;

15) разъемы для подключения интерфейса RS-485 (RS485-1, RS485-2);

16) разъемы для подключения интерфейса RS-232 (RS232-1.1, RS232-2.1); 17) разъемы для подключения модемных устройств (RS232-1.2, RS232-2.2);

18) разъемы для подключения антенно-фидерного устройства (вых. ВЧ-1, вых. ВЧ-2);

19) кабель сетевой (с заземляющим контактом).

Устройство индикации представляет собой символьный ЖКИ, с полем 20х4.

Устройство ввода представляет собой клавиатуру 4х4.

## 1.4 Устройство и работа БРР

БРР выполняет следующие функции:

- опрос по радиоканалу в протоколе «Струна-М» до 512 объектовых радиоканальных охранно-пожарных блоков (БРО) и до 1536 подключенных к ним проводных объектовых блоков (БПО);

- прозрачную ретрансляцию событий с ретранслируемых объектовых блоков на БПУ, а также ретрансляцию блокам команд диспетчера;

- передачу на БПУ событий от датчика взлома БРР;

- переход на резервное питание в случае необходимости, контроль питания, автоматическое отключение при разрядке резервного источника;

- встроенные средства настройки и тестирования ретрансляционного блока.

# 2. Использование по назначению.

## 2.1 Меры безопасности

а) при установке и эксплуатации оборудования системы следует соблюдать действующие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". К установке и эксплуатации допускается персонал, имеющий твердые навыки в эксплуатации и обслуживании РСПИ «Струна-5» и имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

ВНИМАНИЕ! К клеммам “~220 В”, к сетевым вставкам плавким БРР подводится опасное для жизни напряжение 220 В от сети переменного тока частотой 50 Гц.

б) монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении;

в) антенно-мачтовое устройство и корпус БРР должны быть надежно заземлены. Значение сопротивления между заземляющим болтом и контуром заземления не должно превышать 0,05 Ом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве заземления трубы отопительных систем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать защитное заземление блока, подсоединенного к сети переменного тока;

г) электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания ими металлических кромок;

д) запрещается использовать вставки плавкие, не соответствующие номинальному значению;

БРР устанавливается в соответствии с условиями эксплуатации, в следующей очередности:

1) Установка блока.

2) Установка антенно-мачтового устройства ретрансляции (коллинеарная антенна) и проверка необходимых параметров.

3) Установка антенно-мачтового устройства связи с пультом (направленная антенна) и проверка необходимых параметров.

## 2.2 Установка антенно-мачтового устройства и проверка параметров.

Внимание! Входной импеданс БРР - 50 Ом.

В качестве ретрансляционной антенны рекомендуется использовать коллинеарную антенну типа I-300MV(MU) (I-200MV(MU), I-100MV(MU)). В качестве антенны для связи с пультом рекомендуется использовать направленную антенну ( γ-антенна направленная (диапазон частот 146-174 МГц), либо антенна ВК-450 (диапазон частот 403-490 МГц)). Антенна для связи с пультом и ретрансляционная антенна могут быть установлены на одной мачте при разнице установки по высоте не менее 2-х метров. При этом сверху устанавливается ретрансляционная коллинеарная антенна, а снизу направленная антенна для связи с пультом.

Направленная антенна для связи с пультом должна быть сориентирована в направлении максимального сигнала пульта.

После установки антенн замеряют КСВН вместе с используемым кабелем. Значение КСВН должно быть не более 1,3.

Высота установки антенн над уровнем земли должна быть больше средней высоты застройки в зоне предполагаемого действия системы. Антенны необходимо размещать на удалении от металлических и железобетонных конструкций.

БРР устанавливают в отапливаемом сухом помещении на верхних этажах здания.  Для электрического подключения антенн к БРР рекомендуется использовать кабель диаметром 10 мм по внешней изоляции RG8, RG213, РК50-7-11, РК50-7-22 и т.д. (цифра 7 в отечественной маркировке обозначает диаметр в мм по изоляции центральной жилы). Эти кабели имеют возможность разделки в стандартные разъемы BNC и UHF.

После установки ретрансляционной антенны производят анализ помеховой обстановки, подключив к ней блок БРР, настроенный на частоту ретрансляции радиосистемы и включив динамик радиостанции. Помеховую ситуацию можно считать допустимой для устойчивой работы системы, если радиостанция не принимает, посторонних сигналов, и не прослушиваются помехи. При наличии посторонних сигналов и помех требуется установка полосового радиочастотного фильтра, настроенного на рабочую частоту системы.

# 3. Интерфейс пользователя

## 3.1 Рабочий режим

После включения на дисплее отображается наименование устройства и версия прошивки. При успешном прохождении самотестирования БРР переходит в рабочий режим (рис. 2), при этом в четвёртой строке ЖКИ отображается время с момента включения БРР. Клавиша «С» вызывает главное меню.

Рис. 2

## 3.2 Главное меню

Нажатие кнопки «С», в рабочем режиме, открывает главное меню (рис. 3).

Рис. 3

Нажатие клавиши «1» открывает меню настроек.

## 3.3 Настройка параметров БРР

## 3.3.1 Режим настройки

Меню настроек изображено на рис. 4.

Рис. 4.

Таблица 1. Клавиши управления в режиме настройки параметров.

| 1 | Ввод основной и резервной рабочей литеры системы |
| --- | --- |
| 2 | Ввод типов групп |
| 3 | Ввод номера ПЦН |
| 4 | Ввод литеры ретрансляции |
| 5 | Настройка собственного адреса БРР в системе |
| 6 | Настройка уровня помехи |
| * | Возврат к рабочему экрану |

## 3.3.2 Настройка рабочей литеры и литеры ретрансляции

Режимы ввода рабочей литеры и литеры ретрансляции  (рис. 5) вызываются из меню настроек нажатием клавиш «1» и «4» соответственно. Ввод литеры (нажатие соответствующей цифры) сопровождается нажатием клавиши «#». Клавиша «*» отменяет ввод литер. После ввода основной и резервной литер ретрансляции нужно выбрать, на какой из них БРР будет опрашивать радиоканальные блоки (клавиша «1»), и на какой – ждать ответа (клавиша «2»). После нажатия «#» настройки литер сохраняются, радиоканальным блокам выдаётся команда перейти на новую литеру.

Рис. 5.

Таблица 2. Клавиши управления в режиме ввода основной и резервной литер.

| 0-5 | Ввод основной литеры |
| --- | --- |
| 0-5 | Ввод резервной литеры (после ввода основной литеры) |
| # | Клавиша подтверждения ввода (подтверждает ввод основной и потом резервной литеры) и сохранения заданных параметров |
| 1 | Выбор литеры запроса (основная/резервная) |
| 2 | Выбор литеры приёма ответов (основная/резервная) |
| * | Сброс настроек |

## 3.3.3 Ввод типов групп

Нажатие клавиши «2» в режиме настройки – переход к режиму ввода типов групп (рис. 12). При вводе нажатием клавиш «1»-«9», «0» меняются типы групп 1-10: отсутствующая группа (значок «-»), не ретранслируемая группа (значок «*»), ретранслируемая группа (буква «Р»). Нажатие клавиши «#» -переход к настройке типов групп 11-16 (клавиши «1»-«6», третья строка на рис.6). Повторное нажатие клавиши «#» -запоминание типов групп. Клавиша «*» отменяет настройку.

Рис. 6.

Таблица 3. Клавиши управления в режиме ввода типов групп.

| 0-9 | Выбор типов групп с 1 по 10 или с 11 по 16 |
| --- | --- |
| # | Переход к группам 11-16 или подтверждение изменённых типов групп |
| * | Клавиша отмены изменений настройки |

Внимание: при вводе на ПЦО новой группы необходимо в обязательном порядке перепрограммировать БРР иначе возможна потеря радиосвязи с радиоканальными блоками работающими через ретранслятор.

## 3.3.4 Ввод номера ПЦН

Нажатие клавиши «3» в режиме настройки –переход к режиму ввода номера ПЦН (рис. 7). Номер (0-15) набирается на цифровой клавиатуре, нажатие «#» запоминает номер.

Рис. 7.

Таблица 4. Клавиши управления в режиме ввода номера ПЦН.

| 0-9 | Клавиши ввода номера ПЦН (набирается от 0 до 15 в цифровом формате) |
| --- | --- |
| # | Клавиша подтверждения изменения настройки |
| * | Клавиша отмены изменений настройки |

## 3.3.5 Ввод собственного адреса БРР

Нажатие клавиши «5» в меню настройки – переход в режим ввода адреса БРР (рис. 8). Дата и время набираются на цифровой клавиатуре; нажатие «#» - переход от набора даты к набору времени, повторное нажатие «#» запоминает ввод.

Рис. 8.

Таблица 5. Клавиши управления в режиме ввода текущей даты и времени.

| 0-9 | Клавиши ввода даты и времени (набирается в цифровом формате) |
| --- | --- |
| # | Клавиша перехода от набора даты к набору времени и подтверждения изменения настройки |
| * | Клавиша отмены изменений настройки |

## 3.3.6 Настройка уровня помехи

Данная настройка не используется блоком ретрансляции.

## 3.3.7 Тестирование радиостанции

Перед установкой радиостанции в БРР она настраивается на заводе-изготовителе на нужную сетку частот при помощи программно-аппаратного комплекса для настройки радиостанции (см. примечание).

Для настройки и тестирования аппаратной части в БРР реализовано техническое меню (рис. 9), вызываемое при включении БРР с нажатой клавишей «#».

Рис. 9.

Нажатие клавиши «1» открывает настройку соответствия литер 0-5 системы «Струна-5» каналам 1-6 радиостанции.

Нажатие клавиши «2» вызывает пункт «Конфигурация р/с» который позволяет выбрать цифровые входы радиостанции, используемые для переключения частот приёма/передачи.

Пункт «Тестирование» открывает панель управления радиостанцией (рис. 10). Первая строка – номера цифровых входов разъёма радиостанции, вторая – текущие логические уровни на них, третья – расшифровка управляющих сигналов на входах, четвёртая – подсказка по клавишам.

Рис. 10.

Таблица 6. Панель управления, назначение клавиш.

| 9 | Включить/выключить радиостанцию |
| --- | --- |
| С | Переключить радиостанцию на передачу/приём |
| 0-5 | Переключить радиостанцию на соответствующую литеру |
| * | Возврат к техническому меню |

# 4. Комплект поставки

Блок радиоканальный ретрансляционный поставляется в следующей комплектации:

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок радиоканальный ретрансляционный | 1 | Без сетевого кабеля |
| 2 | Вставка плавкая ВП4-1 А (керамика) | 4 | Уложены в пакет |
| 3 | Вставка плавкая ВП-10 А (стекло) | 1 |  |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 5 | Упаковка | 1 |  |

# 5. Условия эксплуатации

Изделие БРР рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды - от 263 до 328 К (-10…+55 °С с аккумулятором).

Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 298 К (+25°С) – 98 %.

Конструкция БРР не рассчитана на использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.

БРР должен эксплуатироваться в горизонтальном положении.

# 6. Транспортирование и хранение

Транспортирование осуществляется в упаковке производителя с отключенными аккумуляторами и сетевым выключателем, переведенным в положение «ОТКЛ», любым видом транспорта закрытого типа.

Хранение БРР осуществляется с отключенными аккумуляторами. Сетевой выключатель должен быть переведен в положение “ОТКЛ”. Температура хранения   -10…+55 ºС, влажность окружающего воздуха не более 98% при температуре +25 ºС.

Недопустима установка на БРР груза массой свыше 50 кг.

При транспортировке недопустимо подвергать БРР ударным воздействиям и длительному нахождению в условиях предельных для транспортировки температур.

# 7. Свидетельство о приёмке

Блок радиоканальный ретрансляционный БРР-1024 РСПИ «Струна-5» заводской номер __________________ соответствует требованиям действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

БРР подготовлен для работы в регионе _________________________________

Установлены радиостанции:

1. Тип ____________ Серийный номер _________________

2. Тип ____________ Серийный номер _________________

Радиостанции запрограммированы на частоты:

1 канал							2 канал

| № литеры | Номинал частоты | № литеры | Номинал частоты |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  |

Наладчик		        ______________ 	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за        ______________ 	                  _______________

приемку     			    личная подпись				расшифровка подписи

«_____» _________________   20 ___г.			М.П.

число			месяц		         год

# 8. Сведения об упаковывании

Блок радиоканальный ретрансляционный БРР-1024 РСПИ «Струна-5» заводской номер __________________ упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

«_____» _________________   20 ___г.

число		        месяц		          год

# 9. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев от даты изготовления прибора.

Гарантия не распространяется на приборы, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в электрическую схему.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029 а/я 34, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел.: (843) 567-53-05, тел./факс: (843) 567-53-00.

# 10. Сведения о сертификации РСПИ «СТРУНА-5»

10.1. РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов НПБ 57-97*, НПБ 75-98, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 26342-84, ГОСТ27990-88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, разд.4 п.4.3) и имеет сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП066.В00738, выданный центром по сертификации технических средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

10.2. РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов НПБ 57-97*, НПБ 75-98, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 27990-88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, п. 4.3) и имеет сертификат соответствия № РОСС.RU.ОС03.Н00749 выданный центром по сертификации технических средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

10.4. Согласно п.3.13 Санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» «не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию передающих радиотехнических объектов с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт – в диапазоне частот 30 МГц – 300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.»

# Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

Гарантийный талон №3

На ремонт блока радиоканального ретрансляционного  БРР-1024

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №1

На ремонт блока радиоканального ретрансляционного  БРР-1024

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №2

На ремонт блока радиоканального ретрансляционного  БРР-1024

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел.: (843) 295-22-63, 567-53-05

тел./факс: (843) 567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

1.Настройки

*-Выход

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

0 дн 1:23:45

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

10    3    6    8   12    14

1    1    1    1    0    1

ON    RX   ЛИТ. 3

9    С    0-5  *- ВЫХ.

1.Соответствие литер

2.Конфигурация р/с

3.Тестирование

*-выход

1. Пульт			4. Ретр.

2. Группы		5. Адрес

3. Номер ПЦН		6. Помеха

*-Выход

Основная литера          0

Резервная литера         0

Запрос:ОСН   Ответ:ОСН

#-OK   *-отм.   1,2 – изм.

Типы групп:

1-10:   ****РР----

11-16:  ------

Nгр. #-OK *- отмена

Номер ПЦН:   0_

#-OK    *- отмена

N группы:  5

N блока:   1

# - OK   * - отмена