| А-300 MU |  |  | Табл.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fo[МГц] | А1 [мм] | А2 [мм] | А3 [мм] |
| 400 | 523 | 387 | 417 |
| 406 | 513 | 376 | 406 |
| 410 | 503 | 365 | 395 |
| 415 | 493 | 354 | 384 |
| 420 | 490 | 350 | 380 |
| 425 | 482 | 342 | 372 |
| 430 | 473 | 335 | 365 |
| 435 | 465 | 327 | 357 |
| 440 | 456 | 319 | 349 |
| 445 | 447 | 312 | 342 |
| 450 | 439 | 305 | 335 |
| 455 | 430 | 297 | 327 |
| 460 | 421 | 290 | 320 |
| 465 | 413 | 284 | 314 |
| 470 | 405 | 277 | 308 |
| 475 | 396 | 271 | 301 |
| 480 | 388 | 264 | 295 |
| 485 | 365 | 247 | 277 |
| 490 | 356 | 240 | 270 |
| 495 | 347 | 233 | 263 |
| 500 | 338 | 226 | 256 |

| А-100MU |  | Табл.1 |
| --- | --- | --- |
| Fo [МГц] | А1 [мм] | А2 [мм] |
| 420 | 500 | 340 |
| 425 | 492 | 332 |
| 430 | 484 | 324 |
| 435 | 476 | 316 |
| 440 | 468 | 308 |
| 445 | 460 | 300 |
| 450 | 452 | 292 |
| 455 | 444 | 284 |
| 460 | 436 | 276 |
| 465 | 428 | 268 |
| 470 | 420 | 260 |
| 475 | 412 | 252 |
| 480 | 404 | 244 |
| 485 | 396 | 236 |
| 490 | 388 | 228 |

|  | г. Казань, ул. Халитова, д. 2 тел. (843) 567-53-00 тел/факс 567-53-05 www.integralplus.ru E-mail: struna5@integralplus.ru |
| --- | --- |

## АНТЕННА

## КОЛЛИНЕАРНАЯ  I-MU

Этикетка

г.Казань

3. Внешний вид антенны

1. Общие сведения

Антенна  коллинеарная I - MU  (в дальнейшем антенна) предназначена для использования в системах передачи цифровой и речевой информации.

Антенна не требует применения модуля грозозащиты.

2. Технические характеристики

| Диапазон частот | 400-500 МГц |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 25 МГц при WSVR<1,5 |
| КСВ | < 1,3 на частоте резонанса |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Ширина диаграммы направленности | 20 º по -3 dВ |
| Крепится на мачту диаметром D, мм | 30 ÷ 70 |
|  | I-100MU | I-200MU | I-300 MU |
| Усиление, dB | 5,5 | 7,8 | 10 |
| Длина, мм | 1265 | 2260 | 3962 |

4. Порядок сборки антенны

4.1. Для настройки на определенную частоту произвести подрезку вибраторов антенны по таблице: 1, 2 или 3 (в зависимости от типа антенны- I-100 MU, I-200 MU или I-300 MU).

4.2. Произвести сборку антенны по предложенному чертежу.

4.3. Собрать кожух антенны, предварительно смазав утолщенные концы стеклопластиковых труб, а также заглушку клеем, входящим в комплект антенны.

4.4. Смонтировать антенну в кожух, подтянув узел согласования с помощью ключа, входящим в комплект антенны.

4.5.  Прикрутить и законтрить противовесы.

Для исключения ошибок при сборке А3 и А2,  на вибраторе А3 сделана маркировка «3».

5. Порядок установки антенны

на мачту

5.1. Распаять разъем типа UHF на кабель.

5.2. Продеть распаянный кабель через трубу крепления антенны к мачте.

5.3. Соединить разъем на кабеле с разъемом на антенне.

5.4. Пристыковать трубу крепления к узлу согласования антенны.

5.5. При помощи комплекта крепежного установить антенну на мачте.

Внимание! После установки антенны необходимо заземлить мачту; убедиться в качестве электрического контактирования разъемов, резьбовых соединений.

| А-200MU |  |  | Табл.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fo [МГц] | А1 [мм] | А2 [мм] | А3 [мм] |
| 400 | 526 | 403 | 432 |
| 405 | 517 | 394 | 422 |
| 410 | 508 | 384 | 413 |
| 415 | 499 | 374 | 403 |
| 420 | 490 | 364 | 394 |
| 425 | 481 | 355 | 384 |
| 430 | 472 | 345 | 375 |
| 435 | 463 | 337 | 367 |
| 440 | 455 | 329 | 359 |
| 445 | 446 | 321 | 351 |
| 450 | 438 | 314 | 344 |
| 455 | 429 | 306 | 336 |
| 460 | 421 | 298 | 328 |
| 465 | 413 | 292 | 321 |
| 470 | 405 | 285 | 315 |
| 475 | 398 | 279 | 308 |
| 480 | 390 | 273 | 302 |
| 485 | 382 | 267 | 296 |
| 490 | 375 | 261 | 290 |
| 495 | 367 | 255 | 284 |
| 500 | 360 | 249 | 278 |

6. Комплект поставки

| Антенна коллинеарная I-____ MU | 1 шт. |
| --- | --- |
| Противовес с гайкой | 3 шт. |
| Заглушка (кроме I-100 MU) | 1 шт. |
| Этикетка | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Клей «Момент», тюбик 3 г (кроме I-100 MU) | 1 шт. |
| Ключ | 1 шт. |
| Комплект крепежный | 2 шт. |
| * Разъем высокочастотный BNC-7008 (GB-110) либо TNC-7406 (GT-201) | 1 шт. |
| * Разъем высокочастотный (штекер, пайка) UHF-7508 (GU-617) | 1 шт. |
| * Кабель высокочастотный RG-58 |  |
| *Поставляется по отдельному договору |

7. Свидетельство о приемке

Антенна изготовлена и принята в соответствии с требованиями технической документации и признана годной для эксплуатации.

Антенна настроена на частоту  ______ МГц

_____________     _____________________

подпись            расшифровка подписи

« ______ »    _____________________     20_____ г.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потребителю (при соблюдении требований и порядка монтажа, указанных в данной этикетке.)

8.3. Гарантийный ремонт производится предприятием изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу:

ЗАО НПФ «Интеграл+»

420029 Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, 2

тел. (843) 567-53-00  тел/факс  567-53-05