| А-300 MV |  |  | Табл.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fo[МГц] | А1 [мм] | А2 [мм] | А3 [мм] |
| 149 | 608 | 967 | 1047 |
| 150 | 601 | 960 | 1040 |
| 151 | 594 | 953 | 1033 |
| 152 | 587 | 946 | 1026 |
| 153 | 580 | 939 | 1019 |
| 154 | 573 | 932 | 1012 |
| 155 | 565 | 925 | 1005 |
| 156 | 558 | 918 | 998 |
| 157 | 551 | 912 | 992 |
| 158 | 544 | 905 | 985 |
| 159 | 537 | 898 | 979 |
| 160 | 530 | 892 | 972 |
| 161 | 523 | 886 | 966 |
| 162 | 516 | 879 | 959 |
| 163 | 509 | 873 | 952 |
| 164 | 502 | 866 | 945 |
| 165 | 495 | 860 | 938 |
| 166 | 488 | 853 | 932 |
| 167 | 482 | 847 | 925 |
| 168 | 475 | 840 | 920 |
| 169 | 469 | 837 | 917 |
| 170 | 463 | 834 | 914 |
| 171 | 457 | 832 | 911 |
| 172 | 451 | 829 | 908 |
| 173 | 445 | 824 | 905 |
| 174 | 439 | 820 | 902 |

| А-100MV | Табл.1 |
| --- | --- |
| Fo [МГц] | А1 [мм] |
| 150 | 990 |
| 151 | 979 |
| 152 | 968 |
| 153 | 957 |
| 154 | 946 |
| 155 | 934 |
| 156 | 923 |
| 157 | 912 |
| 158 | 901 |
| 159 | 890 |
| 160 | 879 |
| 161 | 868 |
| 162 | 857 |
| 163 | 846 |
| 164 | 834 |
| 165 | 823 |
| 166 | 812 |
| 167 | 801 |
| 168 | 790 |
| 169 | 779 |
| 170 | 768 |
| 171 | 757 |
| 172 | 746 |
| 173 | 734 |
| 174 | 723 |

|  | г. Казань, ул. Халитова, д. 2 тел. (843) 567-53-00 тел/факс 567-53-05 www.integralplus.ru E-mail: struna5@integralplus.ru |
| --- | --- |

## АНТЕННА

## КОЛЛИНЕАРНАЯ  I-MV

Этикетка

г.Казань

3. Внешний вид антенны

1. Общие сведения

Антенна  коллинеарная I - MV  (в дальнейшем антенна) предназначена для использования в системах передачи цифровой и речевой информации.

Антенна не требует применения модуля грозозащиты.

2. Технические характеристики

| Диапазон частот | 149-174 МГц |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 25 МГц при WSVR<1,5 |
| КСВ | < 1,3 на частоте резонанса |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Ширина диаграммы направленности | 20 º по -3 dВ |
| Крепится на мачту диаметром D, мм | 30 ÷ 70 |
|  | I-100MV | I-200MV | I-300 MV |
| Усиление, dB | 5,5 | 7,8 | 10 |
| Длина, мм | 1265 | 2260 | 3962 |

4. Порядок сборки антенны

4.1. Для настройки на определенную частоту произвести подрезку вибраторов антенны по таблице: 1, 2 или 3 (в зависимости от типа антенны- I-100 MV,

I-200 MV или I-300 MV).

4.2. Произвести сборку антенны по предложенному чертежу.

4.3. Собрать кожух антенны, предварительно смазав утолщенные концы стеклопластиковых труб, а также заглушку клеем, входящим в комплект антенны.

4.4. Смонтировать антенну в кожух, подтянув узел согласования с помощью ключа, входящим в комплект антенны.

4.5.  Прикрутить и законтрить противовесы.

Для исключения ошибок при сборке А3 и А2,  на вибраторе А3 сделана маркировка «3».

5. Порядок установки антенны

на мачту

5.1. Распаять разъем типа UHF на кабель.

5.2. Продеть распаянный кабель через трубу крепления антенны к мачте.

5.3. Соединить разъем на кабеле с разъемом на антенне.

5.4. Пристыковать трубу крепления к узлу согласования антенны.

5.5. При помощи комплекта крепежного установить антенну на мачте.

Внимание! После установки антенны необходимо заземлить мачту; убедиться в качестве электрического контактирования разъемов, резьбовых соединений.

| А-200MV |  | Табл.2 |
| --- | --- | --- |
| Fo [МГц] | А1 [мм] | А2 [мм] |
| 149 | 608 | 982 |
| 150 | 601 | 975 |
| 151 | 594 | 968 |
| 152 | 587 | 961 |
| 153 | 580 | 954 |
| 154 | 573 | 947 |
| 155 | 565 | 940 |
| 156 | 558 | 933 |
| 157 | 551 | 927 |
| 158 | 544 | 920 |
| 159 | 537 | 913 |
| 160 | 530 | 907 |
| 161 | 523 | 901 |
| 162 | 516 | 894 |
| 163 | 509 | 888 |
| 164 | 502 | 881 |
| 165 | 495 | 875 |
| 166 | 488 | 868 |
| 167 | 482 | 862 |
| 168 | 475 | 855 |
| 169 | 469 | 852 |
| 170 | 463 | 849 |
| 171 | 457 | 847 |
| 172 | 451 | 844 |
| 173 | 445 | 839 |
| 174 | 439 | 835 |

6. Комплект поставки

| Антенна коллинеарная I-____ MV | 1 шт. |
| --- | --- |
| Противовес с гайкой | 3 шт. |
| Заглушка (кроме I-100 MV) | 1 шт. |
| Этикетка | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Клей «Момент», тюбик 3 г (кроме I-100 MV) | 1 шт. |
| Ключ | 1 шт. |
| Комплект крепежный | 2 шт. |
| * Разъем высокочастотный BNC-7008 (GB-110) либо TNC-7406 (GT-201) | 1 шт. |
| * Разъем высокочастотный (штекер, пайка) UHF-7508 (GU-617) | 1 шт. |
| * Кабель высокочастотный RG-58 |  |
| *Поставляется по отдельному договору |

7. Свидетельство о приемке

Антенна изготовлена и принята в соответствии с требованиями технической документации и признана годной для эксплуатации.

Антенна настроена на частоту  ______ МГц

_____________     _____________________

подпись            расшифровка подписи

« ______ »    _____________________     20_____ г.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потребителю (при соблюдении требований и порядка монтажа, указанных в данной этикетке.)

8.3. Гарантийный ремонт производится предприятием изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу:

ЗАО НПФ «Интеграл+»

420029 Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, 2

тел. (843) 567-53-00  тел/факс  567-53-05