| 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует соответс-твие устройства требованиям конструк-торской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной доку-ментацией РСПИ «Струна-5». Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потре-бителю. Гарантийный ремонт производится предприятием изготовителем при предъ- явлении настоящего документа по адресу: НПФ «Интеграл+», 420029, Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.2. тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00. | г.Казань, ул. Халитова, д.2, тел.(843)567-53-05, тел/факс 567-53-00 www.integralplus.ru E-mail: struna5@integralplus.ru РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5». УКВ антенна (J-антенна) 450-465 МГц ЭТИКЕТКА Казань 2010 г. |
| --- | --- |
| 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 3.1 Изготовитель гарантирует соответс-твие устройства требованиям конструк-торской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной доку-ментацией РСПИ «Струна-5». 3.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления. 3.3 Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потре-бителю. 3.4 Гарантийный ремонт производится предприятием изготовителем при предъ- явлении настоящего документа по адресу: НПФ «Интеграл+», 420029, Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.2. тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00. | г.Казань, ул. Халитова, д.2, тел.(843)567-53-05, тел/факс 567-53-00 www.integralplus.ru E-mail: struna5@integralplus.ru РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5». УКВ антенна (J-антенна) 450-465 МГц ЭТИКЕТКА Казань 2010 г. |
| 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 3.1 Изготовитель гарантирует соответс-твие устройства требованиям конструк-торской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной доку-ментацией РСПИ «Струна-5». 3.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления. 3.3 Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потре-бителю. 3.4 Гарантийный ремонт производится предприятием изготовителем при предъ- явлении настоящего документа по адресу: НПФ «Интеграл+», 420029, Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.2. тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00. | г.Казань, ул. Халитова, д.2, тел.(843)567-53-05, тел/факс 567-53-00 www.integralplus.ru E-mail: struna5@integralplus.ru РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5». УКВ антенна (J-антенна) 450-465 МГц ЭТИКЕТКА Казань 2010 г. |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УКВ J-антенна 450-465 МГц представляет собой всенаправленную антенну с вертикальной поляризацией. Предназначена для использования в составе РСПИ «Струна 5». Монтируется на заземленной мачте. Имеет КСВ не более 1,5 в полосе 450-465 МГц. Волновое сопротивление фидера – 50 Ом, длина фидера 0,5 м. При необходимости удлинить фидер, следует использовать дополнительный отрезок кабеля, подключаемый при помощи пары кабельных разъемов типа BNC 50 Ом. Габаритные размеры, мм: не более, 590х65х70. Масса, кг – не более 0,4 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 2.1. Разьём BNS-S58P 1 шт. 2.2. Стяжка GT-100 ST 2 шт. 2.3. Трубка термоусадочная 0.006 м. | 3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Наладчик___________________________ подпись расшифровка подписи Должностное лицо, ответственное за приемку _____________________________ подпись расшифровка подписи «_____» __________________ _______г. М.П. |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УКВ J-антенна 450-465 МГц представляет собой всенаправленную антенну с вертикальной поляризацией. Предназначена для использования в составе РСПИ «Струна 5». Монтируется на заземленной мачте. Имеет КСВ не более 1,5 в полосе 450-465 МГц. Волновое сопротивление фидера – 50 Ом, длина фидера 0,5 м. При необходимости удлинить фидер, следует использовать дополнительный отрезок кабеля, подключаемый при помощи пары кабельных разъемов типа BNC 50 Ом. Габаритные размеры, мм: не более, 590х65х70. Масса, кг – не более 0,4 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 2.1. Разьём BNS-S58P 1 шт. 2.2. Стяжка GT-100 ST 2 шт. 2.3. Трубка термоусадочная 0.006 м. | 3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Наладчик___________________________ подпись расшифровка подписи Должностное лицо, ответственное за приемку _____________________________ подпись расшифровка подписи «_____» __________________ _______г. М.П. |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УКВ J-антенна 450-465 МГц представляет собой всенаправленную антенну с вертикальной поляризацией. Предназначена для использования в составе РСПИ «Струна 5». Монтируется на заземленной мачте. Имеет КСВ не более 1,5 в полосе 450-465 МГц. Волновое сопротивление фидера – 50 Ом, длина фидера 0,5 м. При необходимости удлинить фидер, следует использовать дополнительный отрезок кабеля, подключаемый при помощи пары кабельных разъемов типа BNC 50 Ом. Габаритные размеры, мм: не более, 590х65х70. Масса, кг – не более 0,4 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 2.1. Разьём BNS-S58P 1 шт. 2.2. Стяжка GT-100 ST 2 шт. 2.3. Трубка термоусадочная 0.006 м. | 3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Наладчик___________________________ подпись расшифровка подписи Должностное лицо, ответственное за приемку _____________________________ подпись расшифровка подписи «_____» __________________ _______г. М.П. |