|  | 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией РСПИ «Струна-5». Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потребителю. Гарантийный ремонт производится предприятием изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу: ЗАО НПФ «Интеграл+», 420029 а/я 34, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Халитова, д.2. тел.: (843) 567-53-05, тел./факс: (843) 567-53-00. |  |  | г.Казань, ул. Халитова, д.2, тел.: (843) 567-53-05, 295-22-63 тел./факс: (843) 567-53-00 www.integralplus.ru e-mail: struna5@integralplus.ru РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5». УКВ антенна (J-антенна) 433-435 МГц Этикетка Казань 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией РСПИ «Струна-5». Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потребителю. Гарантийный ремонт производится предприятием изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу: ЗАО НПФ «Интеграл+», 420029 а/я 34, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Халитова, д.2. тел.: (843) 567-53-05, тел./факс: (843) 567-53-00. |  |  | г.Казань, ул. Халитова, д.2, тел.: (843) 567-53-05, 295-22-63 тел./факс: (843) 567-53-00 www.integralplus.ru e-mail: struna5@integralplus.ru РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5». УКВ антенна (J-антенна) 433-435 МГц Этикетка Казань 2010 |  |

|  | 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УКВ (J-антенна) 433-435 МГц представляет собой всенаправленную антенну с вертикальной поляризацией. Предназначена для использования в составе РСПИ «Струна 5». Монтируется на мачте, максимального (32 мм. Имеет КСВ не более 1,5 в полосе 433-435 МГц. Волновое сопротивление фидера – 50 Ом, длина фидера 3 м. При необходимости удлинить фидер, следует использовать дополнительный отрезок кабеля не более 20 м, подключаемый при помощи пары кабельных разъемов типа BNC 50 Ом. Габаритные размеры, мм: не более, 590х65х70. Масса, кг – не более 0,4 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ Разъем BNC-S58P -1 шт. Стяжка GT-100 ST - 2 шт. Трубка термоусадочная «PBF» - 0,06 м. |  |  | 3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ J-антенна изготовлена и принята в соответствии с требованиями технической документации и признана годной для эксплуатации. Наладчик___________________________________ подпись расшифровка подписи Должностное лицо, ответственное за приемку ________________________________ подпись расшифровка подписи «_____» __________________ _______г. М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УКВ (J-антенна) 433-435 МГц представляет собой всенаправленную антенну с вертикальной поляризацией. Предназначена для использования в составе РСПИ «Струна 5». Монтируется на мачте, максимального (32 мм. Имеет КСВ не более 1,5 в полосе 433-435 МГц. Волновое сопротивление фидера – 50 Ом, длина фидера 3 м. При необходимости удлинить фидер, следует использовать дополнительный отрезок кабеля не более 20 м, подключаемый при помощи пары кабельных разъемов типа BNC 50 Ом. Габаритные размеры, мм: не более, 590х65х70. Масса, кг – не более 0,4 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ Разъем BNC-S58P -1 шт. Стяжка GT-100 ST - 2 шт. Трубка термоусадочная «PBF» - 0,06 м. |  |  | 3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ J-антенна изготовлена и принята в соответствии с требованиями технической документации и признана годной для эксплуатации. Наладчик___________________________________ подпись расшифровка подписи Должностное лицо, ответственное за приемку ________________________________ подпись расшифровка подписи «_____» __________________ _______г. М.П. |  |