Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ИНТЕРФЕЙСА

RS232/RS485

Паспорт

г. Казань

2010

Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение | 3 |
|  | Технические характеристики | 3 |
|  | Комплектность | 3 |
|  | Подготовка к работе | 3 |
|  | Свидетельство о приемке | 6 |
|  | Гарантии изготовителя | 6 |

1. Назначение

Преобразователь интерфейса (ПИ) предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS232 в сигналы интерфейса RS485 и обратно.

2. Технические характеристики

2.1 Скорость передачи данных 1200, 2400, 4800, 9600, 38400, 57600, 115200  бит/сек.

2.2 Выбор направления передачи:

1) по сигналам RTS;

2) автоматическое определение.

2.3 Гальваническая развязка между интерфейсами RS232 и RS485.

2.4 Напряжение питания, В		7…25

2.5 Потребляемый ток, А, не более	0,2

2.6 Габаритные размеры, мм, не более	129х61х30

2.7 Масса, кг, не более			0,1

2.8 В ПИ отсутствуют напряжения, опасные для жизни.

3. комплектность

Преобразователь интерфейса RS232/RS485	-1 шт.
Кабель 9M-9F				-1 шт.

Разъем DB-9F с корпусом			-1 шт.
Паспорт					-1 шт.
Упаковка					-1 шт.

4. Подготовка к работе

4.1 Снять верхнюю крышку ПИ, открутив 4 крепежных винта. Подключить витую пару интерфейса RS485 к контактам «А 485» и «В 485».

4.2 В случае использования трехпроводной линии, третий провод подключить к «Gizol».

4.3 Подключить экранирующую оплетку к клемме «Shield».

4.4 Вариант работы по сигналам RTS:

«1» - передача от RS232 в RS485;

«0» - передача от RS485 в RS232.

Установить перемычку на разъем BR1 (см. рис.1), так, чтобы средний контакт BR1 был замкнут с контактом RTS. При этом, положение перемычек на разъемах BR3, BR4 не имеет значения.

4.5 Вариант работы с автоматическим определением направления передачи:

Установить перемычку на BR1, так, чтобы средний контакт BR1 был замкнут с контактом «SD». Замкнуть перемычкой одну из пар контактов BR4, в зависимости от желаемой скорости передачи.

4.5.1 В случае, когда протокол обмена обеспечивает паузу между посылками не менее 10 бит (например, протокол MODBUS), установите перемычку на разъем BR3, так, чтобы средний контакт BR3 и «NM» (Normal Mode – нормальный режим) были замкнуты.

2.5.2 В случае, когда пауза мала и разделителем посылок в протоколе являются, например, ПИЛОТЫ, установите перемычку на BR3, так, чтобы средний контакт BR3 и «SM» (Special Mode – специальный режим) были замкнуты.

Специальный режим предполагает наибольшую скорость, но наименьшую защищенность. При установке BR4 на скорость 115200 можно работать на любой меньшей скорости.

4.5.3. Подать напряжение питания на контакты обозначенные «GND» и «+12В» с соблюдением полярности.

4.5.4 Закрыть верхнюю крышку, закрутить винты.

4.5.5 Подключить кабель 9M-9F к XS1 ПИ и к ПК.

4.5.6 Таблица 1.  Назначение перемычек

| № | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | BR1 | Установка режима работы: RTS – управление по сигналам RTS SD – автоматический выбор направления передачи |
| 2 | BR2 | Подключение резистора 120 Ом между линиями A и B |
| 3 | BR3 | NM – нормальный режим SM – специальный режим |
| 4 | BR4 | Скорость передачи, бод. |

Примечание: При подключении к БПУ РСПИ «Струна-5» или к «Коммуникатор-GSM», перемычки должны быть установлены, так как показано на рис. 1. Разъем DB-9F предназначен для подключения интерфейсного кабеля от ПИ к RS485 БПУ (распайку см. в руководстве по эксплуатации БПУ).

Рис.1

(крышка снята)

5. Свидетельство о приемке

Преобразователь интерфейса RS232/RS485 заводской №__________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями технической документации и признан годным для эксплуатации.

Наладчик____________________  __________________

подпись                         	           расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное

за приемку __________________ ___________________

подпись                       	           расшифровка подписи

«_____» __________________  20____г.

М.П.

6. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией РСПИ  «Струна-5 ».

6.2 Гарантийный срок хранения  в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

6.4 Гарантийный ремонт производится предприятием изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу:

НПФ «Интеграл+»

420029, Татарстан, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 567-53-05 тел/факс (843) 567-53-00

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 567-53-05

тел/факс  567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

Гарантийный талон №1

На ремонт ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙСА RS232/RS485

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил  _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

Гарантийный талон №2

На ремонт ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙСА RS232/RS485

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил ______________________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

Гарантийный талон №3

На ремонт ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙСА RS232/RS485

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил  _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА