Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разработал ____ ______ /Блинова/

Т. Контр. ______ _____ /Архипов /

Утвердил______ ______/Хасанов /

г. Казань

2010

Содержание.

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение 1 Назначение 2 Технические характеристики 3 Описание ПУУ 4 Порядок работы с ПУУ в составе БРО-4 5 Порядок работы с ПУУ в составе БПО-16 6 Модернизация встроенного программного 7 Комплектность 8 Указания мер безопасности 9 Свидетельство о приемке 10 Сведения об упаковывании 11 Гарантии изготовителя | 3 3 3 4 5 6 10 10 10 11 11 12 |

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила технической эксплуатации пульта управления универсального (далее - ПУУ) и содержит сведения, необходимые для его эффективного применения и обслуживания.

РЭ содержит информацию, достаточную для понимания принципа действия, установки, проверки, организации работы обслуживающего персонала и устранения простых неисправностей.

В настоящем РЭ используются следующие сокращения:

РСПИ      	- радиосистема передачи извещений;

БПО	- блок проводной объектовый;

БРО		- блок радиоканальный объектовый;

ШС  	- шлейф охранно-пожарной сигнализации;

ПЦН    	- пульт централизованного наблюдения;

ПП		- пульт программирования.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

ПУУ входит в состав РСПИ "Струна-5" и предназначен для интерактивного контроля состояний блока радиоканального объектового БРО-4-160(460): отображения состояния блока и охранно-пожарных шлейфов, постановки и снятия с охраны, программирования электронных ключей Touch memory или программирования пользовательских паролей для изменения состояния блока.

ПУУ предназначен также для работы в комплекте с блоком проводным объектовым шестнадцатишлейфным БПО-16. При этом в комплект должно входить столько ПУУ, сколько разделов организовано на БПО-16 (по одному ПУУ на раздел).

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.2.1 Выход для подключения внешнего светодиодного индикатора состояния блока | есть |
| --- | --- |
| 2.2.2 Возможность подключения внешнего считывателя Touch memory | есть |
| 2.2.3 Температурный диапазон: хранение работа | –50… +70ºС –10… +55ºС |
| 2.2.4 Напряжение питания | +10,8…+15,5 В |
| 2.2.5 Потребляемый ток, А, не более | 0,15 |
| 2.2.6 Габаритные размеры, мм | 150 х 110 х 40 |
| 2.2.7 Масса, кг | 0,3 |

3 ОПИСАНИЕ ПУУ

ПУУ конструктивно выполнен в  пластмассовом корпусе. На верхней панели прибора расположена  клавиатура и ЖК-дисплей. Внутри корпуса располагается плата прибора, к которой подключаются разъём для подключения внешнего считывателя, клеммы для подключения интерфейса RS485 и внешнего выносного индикатора состояния БРО.

Назначение разъемов и  элементов на плате:

XS1 – Разъем для подключения считывателя Touch Memory, установленного в крышке корпуса;

XS2 – Разъем для подключения ЖК-дисплея;

XS3 – Разъем для подключения клавиатуры;

SW1 – Джампер подключения сопротивления 120 Ом между контактами А и В интерфейса RS-485;

XP1 – Колодка для внешних подключений

Рис.1 Плата ПУУ

Назначение клемм на колодке внешних подключений

| Клемма | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| +12V | +12В питание блока | (+) Питание от ИБП «Струна 5-И2» или от другого источника питания (от резервного источника питания) |
| GND | - 12В питание блока | (-) Питание от ИБП «Струна 5-И2» или от другого источника питания (от резервного источника питания) |
| +LED 1 | Выносной индикатор | Анод в двухцветном выносном светодиоде состояния (красный) |
| COM L | Выносной индикатор | Катод двухцветного выносного светодиода |
| +LED 2 | Выносной индикатор | Анод в двухцветном выносном светодиоде состояния (зеленый) |
| А | Линия «B» интерфейса RS-485 | Для подключения провода «А» интерфейса RS-485. |
| В | Линия «A» интерфейса RS-485 | Для подключения провода «В» интерфейса RS-485. |

Индикация ПУУ

| Состояние блока | Выносной светодиод состояния блока | Звуковое сопровождение |
| --- | --- | --- |
| ВЗЯТ | Красный | Отсутствует |
| СНЯТ | Зеленый | Отсутствует |
| ТРЕВОГА | Мигает красным с частотой 1 Гц | Меняется «тон-1» на «тон-2» с частотой 1 Гц, |
| ВЗЯТ БЕЗ КВИТАНЦИИ | Мигает красным с частотой 1 Гц и скважностью 5 | Отсутствует |
| ВРЕМЯ НА ВХОД | Мигает красным с частотой 1 Гц, последние 5 секунд состояния с частотой 2 Гц | «тон-1» в такт со светодиодом состояния блока, последние 5 секунд состояния «тон-2» |
| ВРЕМЯ НА ВЫХОД | Мигает зеленым с частотой 1 Гц, последние 5 секунд времени с частотой 2 Гц | «тон-1» в такт со светодиодом состояния блока, последние 5 секунд состояния «тон-2» |
| ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ | Оранжевый | Отсутствует |

4  ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПУУ В СОСТАВЕ БРО-4

4.1  Контроль за состоянием блока и программирование ключей ТМ осуществляется при помощи клавиатуры 3 х 4:

|  | Клавиша для переключения между пунктами меню |
| --- | --- |
|  | Клавиши набора индивидуальных паролей |
|  | Клавиша выбора пунктов меню |

4.2 При включении ПУУ отображает на ЖК-дисплее состояние охраны блока радиоканального объектового (БРО):

Строка состояния охраны БРО

Строка состояния шлейфов БРО

Клавишей            ПУУ переходит в режим ввода пароля:

Клавишами  вводится пароль, нажимается клавиша , при неверно набранном коде последний символ удаляется клавишей  . Если пароль прописан на блоке как ключ, то блок меняет состояние охраны (снятие – взятие) аналогично прикладыванию электронного ключа к внешнему считывателю Touch Memory.

При нажатии клавиши отображается подробное состояние шлейфов БРО:

Клавишами  и  список шлейфов возможно двигать вверх и вниз соответственно.

При нажатии клавиши отображается состояние БРО:

При нажатии клавиши отображается информационная строка.

  - Обозначения состояния шлейфов на ЖК-дисплее:

- НОРМА;

- ТРЕВОГА, изменяется с частотой 1 Гц;

- НЕИСПРАВНОСТЬ;

- ПОЖАР, изменяется с частотой 1 Гц;

-  или   - ОТКЛЮЧЕН.

5  ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПУУ В СОСТАВЕ БПО-16

Подключать пульты в проводную сеть необходимо по одному. Каждый пульт имеет свой сетевой адрес, и при подключении новых пультов необходимо перепрограммировать адрес на новый.

ВНИМАНИЕ! Доступ к настройкам ПУУ осуществляется через пароль (мастер ключ). Поэтому перед началом настройки ПУУ, должен быть запрограммирован мастер ключ.

С помощью кнопки            осуществляется переключение между информационными экранами. Основные режимы:

- Состояние разделов

- Состояние шлейфов

- Диагностическая информация

- Настройка ПУУ

Состояние Разделов.

В этом режиме, можно контролировать состояние всех доступных разделов. С помощью клавиатуры осуществляется просмотр состояния общей информации о разделах и отдельно для каждого раздела.

Включение и переключение между основным экраном разделов и вспомогательным.

Основной экран разделов         Вспомогательный экран

-            Включение для просмотра отдельного раздела

Обозначение состояний разделов на дисплее

| Состояние Раздела | Обозначение |
| --- | --- |
| ВЗЯТ | В |
| СНЯТ | С |
| ТРЕВОГА | Мигает Т с частотой 2 Гц |
| ВЗЯТ БЕЗ КВИТАНЦИИ | Мигает В с частотой 2 Гц |
| ВРЕМЯ НА ВХОД | O |
| ВРЕМЯ НА ВЫХОД | I |
| Отключен | Х |
| Нет доступа | * |

Обозначение состояний шлейфов на дисплее

| Состояние Раздела | Обозначение |
| --- | --- |
| Норма |  |
| ТРЕВОГА | Меняет с частотой 2 Гц |
| ПОЖАР | Меняет с частотой 2 Гц |
| Отключен | х |
| Нет доступа | * |

Для изменения состояния раздела необходимо нажать клавишу

С цифрового блока набрать пароль и

Нажать клавишу           для ввода пароля.

при неверно набранном коде последний символ удаляется клавишей

Длина кода может составлять от 1 до 16 цифр.  Если пароль прописан на блоке как ключ, то блок меняет состояние охраны (снятие – взятие) аналогично прикладыванию электронного ключа к внешнему считывателю Touch Memory. При работе с мастер ключом необходимо сначала открыть окно нужного раздела, затем войти в режим ввода кода или считать ключ Touch Memory с считывателя.

ВНИМАНИЕ! Мастер ключ не будет работать с общего окна разделов.

Состояние Шлейфов.

Клавиши            и          используются для прокрутки всего списка шлейфов.

Диагностическая информация

Настройка ПУУ

Для входа в режим настройки ПУУ необходимо набрать пароль аналогично при изменении состояния раздела. В режиме настройки доступно изменение сетевого адреса ПУУ и настройка прав доступа каждого раздела. Переключение между окнами настроек осуществляется клавишей

Настройка адреса ПУУ

При добавления в проводную сеть нового пульта, необходимо изменить его адрес.

Для этого нажмите клавишу            для включения режима изменения параметра

Наберите с клавиатуры новый адрес и нажмите          для сохранения.

Адрес может иметь значение от 1 до 16.

Настройка прав доступа

Отключение доступа к разделу. Информация о состоянии раздела       и связанных с ним шлейфов будет недоступна.

Разрешение на просмотр состояния раздела. Управление разделом запрещено.

Полный  доступ к разделу. Разрешен просмотр состояний и его управление.

Для перехода к настройке следующего раздела нажмите

Общая информация о настройке прав доступа

# 6  МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Фирма “Интеграл+” оставляет за собой право модернизации программного обеспечения изделия,  расширяющие возможности изделия и обеспечивающие совместимость работы с более ранними версиями оборудования.

7  КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Пульт управления универсальный | 1 | Уложены в пакет |
| Запасные части |  |
| Светодиод Kingbright-3 wsrsgw-cc | 1 |  |
| Эксплуатационная документация |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Упаковка | 1 |  |

8  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В ПУУ отсутствуют напряжения, опасные для жизни человека.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления универсальный РСПИ «Струна-5» заводской номер _________ изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик

______________	                _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Наладчик		        ______________ 	        _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за

приемку     		  ______________ 	      _______________

личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _________________   20 ___ г.			М.П.

число		месяц		                    год

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульт управления универсальный РСПИ «Струна-5» заводской номер ___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

11  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 279-28-05, тел/факс 279-28-00.

Если изделие вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия изделия требованиям технических условий, настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2.

( (843) 279-28-05

(843) 279-28-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

7

Номер раздела

Состояние раздела

Номер раздела

1  1  1 1 2 2 3 3 4  4 *  *  * * * *

* * * * * *

1:В  2:В  3:В  4:В

5:*  6:*  7:Х  8:Х

0

1

8

*

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон №3

На ремонт пульта управления универсального

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 279-28-00

Гарантийный талон №2

На ремонт пульта управления универсального

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 279-28-00

Ш.1: Норма

Ш.2: Норма

PSW:

[*]  ОТМЕНА        [#]  OK

PWR: Сеть        U=13,5 V

Взлом блока!

Гарантийный талон №1

На ремонт пульта управления универсального

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 279-28-00

Снят                 Х0: 002

1:●       2: ●      3: ●      4:●

Состояние шлейфов

1: Взят             ХО:003

* * * * * * * * * * * *

Номер раздела

Состояние шлейфов

Номер хоз.органа

#

#

Введите Ваш код:

* * * * * * * * * * * *

*

01:Р1:Т1 Норма

02:Р1:Т1 Норма

Номер шлейфа

Номер раздела

тип шлейфа

Состояние шлейфа

Адрес PUU: 16

[*] Отм. [#] Изм.

*

8

2

VD:13.2  VAk:13.2

VM:3.25  PW:C B:

VD   Напряжение питания

VAk  Напряжение на аккумуляторе

VM   Напряжение микроконтроллера

Состояние датчика корпуса

Закрыт

Открыт

С – Питание от сети

А – Питание от аккумулятора

1

#

#

Адрес PUU: 01   *

[*] Отм. [#] Сох.

Раздел 1: Управ   1-3 Выбор дост.

2

3

*

1   2   3*4*5*6*7*8*

[*]Настр [#] Выход

Номер раздела

Полный доступ

Только просмотр

*   Доступ Запрещен