г. Казань, ул. Халитова  д.2

тел.            (843) 567-53-05

тел./факс  (843) 567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: market@integralplus.ru

## РАДИОМОДЕМ РЗ5С-1

## “ИНТЕГРАЛ-450/2400”

ПАСПОРТ

## НТГР.464511.003ПС

г.Казань

2010 г.

Содержание.

|  | стр. |
| --- | --- |
| Технические характеристики Интерфейс пользователя Особенности организации радиосети Алгоритм работы радиомодема Режимы работы радиомодема Модернизация встроенного программного обеспечения | 4 5 7 8 9 12 |
| Комплектность | 12 |
| Указания мер безопасности | 12 |
| Подготовка к работе | 13 |
| Порядок работы | 13 |
| Транспортирование и хранение | 14 |
| Свидетельство о приемке | 14 |
| Упаковка | 15 |
| Гарантии изготовителя | 15 |
| Ремонт и учет работы по рекламациям | 15 |

1. Технические характеристики.

Технические условия                                                              НТГР464511.003ТУ

Частотный диапазон                                                                          403-470  МГц

Выходная ВЧ мощность при Uн=13,7 В; не более 		                       10  Вт

Выходная НЧ мощность                                                                               0.1  Вт

Тип модуляции                                                                                     FFSK (F2D)

Промежуточные частоты                                                          45  МГц, 455  кГц

Источник частоты                                                                    Синтезатор частот

Шаг частотной сетки                                                                                   25  кГц

Чувствительность приемника при  вероятности ошибки одного бита информации ≤10-6 , не менее                                                                      0.6  мкВ

Избирательность приемника по соседнему каналу не менее                     70  дБ

Избирательность приемника по зеркальному каналу не менее                 70  дБ

Избирательность приемника

Интермодуляционная, не менее                                                                  70  дБ

Время переключения прием/передача                                                          30  мс

Скорость передачи данных                                                                    2400 бит/с

Параметры коммуникационного порта                                       4,8 – 115 Кбит/с

Температурный диапазон:

хранение                                                                                  от –60 (С до +60 (С

работа                                                                                       от –50 (С до +55 (С

Потребление тока не более:

в режиме  “прием”                                                                                         0.25  А

в режиме “передача”                                                                                        2.5 А

Напряжение питания (постоянный ток):

диапазон изменения напряжения                                          от +10.8 до +15.6  В

номинальное	                                                                                          +13,7  В

Время непрерывной работы в

режиме “передача”                                                                         не ограничено

Размер не более, мм                                                                              135х125х34

Тип ВЧ разъема				                                                                 TNC

Масса, не более, кг		                                                                      	0,57

Рис.1

Внешний вид

2.  Интерфейс пользователя.

На устройстве имеются следующие разъемы:

1. для подключения питания «12 В» (РС4ТВ);

2. интерфейсный «RS – 232С» (DB-9F);

3. для подключения гарнитуры голосовой радиостанции «ТЛФ» и «МК»;

4. для подключения антенны «АНТ ВЧ» (TNC).

Разъем питания.

Для подключения питания используется разъем типа РС4ТВ (вилка).

В таблице 1 указана разводка контактов разъема.

Таблица 1. Назначение контактов  разъема питания.

| № конт. | Описание |
| --- | --- |
| 1 | +12 В |
| 2 | Общий |
| 3 | Не подключен |
| 4 | Не подключен |

Интерфейсный разъем.

Интерфейсный разъем устройства является 9-контактным типа DB-9F(розетка) и обеспечивает сигнальный интерфейс устройства RS-232.

В таблице 2 подробно описываются все имеющиеся в наличии сигналы.

Таблица 2. Назначение контактов интерфейсного разъема.

Сигналы последовательных данных имеют конфигурацию DCE (оборудование обмена данными).

| № | Функция | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCD | Выход | Обнаружение несущей. (+12 В) |
| 2 | RXD | Выход | Выходные данные от радиомодема. |
| 3 | TXD | Вход | Входные данные для радиомодема. |
| 4 |  | N/C | Не используется. |
| 5 | GND | Земля | Сигнальная земля. |
| 6 |  | N/C | Не используется. |
| 7 | RTS | Вход | Запрос на передачу. Сигнал, сообщающий радиомодему что пользовательское оборудование имеет, данные для передачи. |
| 8 | CTS | Выход | Готовность приема. Сообщает, что терминальное оборудование может начинать передачу данных. |
| 9 | RESET | Вход | Служит только для программирования устройства. В остальных случаях к контакту ничего не подключать! |

Антенный разъем TNC.

Для подключения внешней антенны используйте коаксиальный кабель (импеданс 50() и соответствующий штырь TNC.

Индикация.

На переднюю, панель выведен светодиод “приема/передачи” цифровых данных. Включенный индикатор зеленого цвета указывает, что радиостанция  находится в режиме приема, оранжевого цвета - в голосовом режиме. Внимание! При работе в режиме передачи горит индикатор красного цвета.

3.  Особенности организации радиосети.

Диапазон 403-470 Мгц, на котором работает радиомодем, относится к УКВ, и обычно называется диапазоном прямой видимости. Он обладает рядом особенностей, которые нужно учитывать для успешного построения радиосетей.

Величина дальности связи в этом диапазоне частот, может быть оценена ориентировочно. На дальность связи влияют многие факторы, например рельеф местности, наличие радиопомех в точке приема, высота подвеса антенны, тип антенны и др. Дальность распространения УКВ в километрах R, в зависимости от высоты приемной и передающей антенн над уровнем моря, h1 и h2 в метрах можно оценить по формуле

R = 4,1 ((h1 + ( h2)

Расстояние R называется дальностью прямой видимости. За пределами зоны прямой видимости уровень напряженности поля падает очень быстро. В связи с тем, что распространение радиоволн происходит в пределах видимости, на УКВ практически отсутствует явление замирания сигнала. Атмосферные осадки, дождь, снег на дальность распространения УКВ влияют незначительно.

Существенное влияние на распространение УКВ оказывает рельеф местности. Так как размеры препятствий на местности  бывают значительно больше длинны волны УКВ, то радиоволны в этом диапазоне не обладают способностью к огибанию препятствий и за ними образуются радиотени. По этой причине в низинных районах, закрытых от прямого сигнала напряженность поля бывает недостаточной для уверенного приема. С целью охвата таких районов устойчивой связью применяются ретрансляторы. Работа радиомодема в пакетном режиме с ретрансляцией позволяет строить радиосети, работающие на одной частоте,     в которой     часть     радиомодемов     используются    как ретрансляторы.

В радиосети с большим количеством радиомодемов остро встает проблема выбора оптимального маршрута для каждого радиомодема. Для решения этой проблемы в радиомодем встроен измеритель уровня несущей (S -метр), позволяющий эффективно строить радиосеть. Специальная программа S –метра позволяет одновременно с приемом пакета накапливать информацию о уровне несущей данного пакета, в котором записан адрес передающего радиомодема. Вновь установленный радиомодем программируется программой S –метра и некоторое время работает в радиосети накапливая информацию о уровне сигналов с окружающих его радиомодемов. Затем накопленные данные считываются и с помощью просмотровой программы анализируются. Номера радиомодемов в радиосети имеющие максимальный уровень сигнала

могут быть использованы как ретрансляторы для проверяемого радиомодема. Программа S –метра и просмотра результатов измерения поставляется по отдельному договору.

Модуляция.

Радиомодем “Интеграл 450/2400” использует метод FFSK (фазочастотную манипуляцию) для модуляции данных. Сигнал поступает на схему радиопередатчика, которая изменяет радиочастоту в соответствии с сигналом FFSK (ЧМ модуляция). Приемный модем синхронизируется с этим сигналом и преобразует частоты в отдельные биты, которые пакуются в байты и посылаются оконечному оборудованию данных (ООД).

# 4.  Алгоритм работы радиомодема.

Радиомодем работает с оконечным устройством через последовательный асинхронный порт. Параметры последовательного порта 4,8 – 115 кбит/с,n,8,1. Перед посылкой данных оконечное устройство активизирует сигнал RTS. Радиомодем сигнализирует о готовности к приему данных сигналом по линии CTS. После получения подтверждения от радиомодема оконечное устройство может передавать данные в модем. Радиомодем буферизирует данные. Объем внутреннего буфера составляет 253 байт.

Признаком конца потока данных для радиомодема является снятие сигнала RTS ( -12v) оконечным устройством. Обнаружив снятие сигнала RTS радиомодем снимает сигнал CTS( -12v),  включает передатчик и передает полученную информацию в эфир. Радиомодем передает в эфир  информационный пакет в определенном формате, который включает заголовок, количество информационных байт в посылке, саму информационную     посылку,      контрольную      сумму.    Кроме    этого производится кодирование   выходного информационного потока  помехоустойчивым кодом. За счет этого информационная емкость посылки уменьшается в 2 раза, что позволяет исправлять одиночные и блочные ошибки на приемном конце. Контрольная сумма служит для контроля целостности посылки и в форме полинома строится в виде X16+X15+X2+1.

Структура посылки, которую формирует радиомодем:

| Заголовок | Количество передаваемых байт | Информационная посылка пользователя | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 байт | 1 байт | До 253 байт | 2 байта |

В режиме приема оконечное устройство должно удерживать сигнал RTS в пассиве ( -12В).

В режиме приема производится функция свертки входного информационного потока с циклическим полиномом исправления ошибки. Радиомодем непрерывно анализирует информационный поток с эфира независимо от наличия сигнала несущей частоты. При этом работает алгоритм исправления ошибок. При обнаружении заголовка радиомодем пытается раскрутить посылку. Если контрольная сумма принятой посылки не равна контрольной сумме содержащейся в самом пакете посылка считается недействительной и начинается новый поиск заголовка. При совпадении контрольных сумм считается, что принята целостная посылка.

5. Режимы работы радиомодема.

Радиомодем поддерживает следующие режимы работы:

- Безадресный.

- Адресный режим без ретрансляции.

- Адресный режим с ретрансляцией.

- Режим голосовой связи без пилот сигналов.

- Режим голосовой связи с пилот сигналами CTCSS процессора.

Режим работы устанавливается на этапе программирования.

Режим голосовой связи обеспечивается при подключении гарнитуры.

Безадресный режим.

В этом режиме оконечное устройство посылает данные в радиомодем в произвольном формате. Взаимодействие оконечного устройства с радиомодемом организовано как описано выше. На приемном конце, если контрольная сумма принятой посылки равна контрольной сумме, содержащейся в самом пакете, то радиомодем передает оконечному устройству информационную посылку.

Адресный режим без ретрансляции.

Адресный режим применяется при построении информационной радиосети передачи данных, в которой каждый абонент имеет свой собственный адрес. Чтобы не перегружать оконечное устройство разбором не адресованных  ему пакетов радиомодем сам производит анализ адреса назначения пакета. При этом только в случае совпадения адреса назначения с собственным адресом пакет выдается оконечному устройству.

На этапе программирования каждому радиомодему присваивается свой собственный адрес.

В этом режиме оконечное устройство должно выполнять следующее соглашение по формату пакета. Первый байт пакета интерпретируется радиомодемом как адрес назначения пакета.

Взаимодействие оконечного устройства с радиомодемом организовано как описано выше.

Работа радиомодема в адресном режиме с ретрансляцией.

## Радиомодем работает в пакетном режиме с ретрансляцией и обеспечивает адресацию до 65535 узлов. При этом сеть разбивается на 256 подсетей по 256 узлов в каждой. Каждый узел сети однозначно определяется своим 16-разрядным ID-адресом, который состоит из двух частей: адреса подсети и адреса узла. Для обеспечения связи между узлами сети используется протокол, поддерживающий маршрутизацию между подсетями. Узлы сети с адресами xxx.000, где xxx- адрес подсети, являются маршрутизаторами и выполняют функции маршрутизации (ретрансляции). Маршрут пакета прописывается в самой информационной посылке, а функция маршрутизатора сводится к продвижению пакета по заданному маршруту. Маршрут пакета является обязательной частью информационной посылки и должен формироваться ООД. Информационная структура маршрута состоит из 9 байт. Каждый байт структуры адресуется adr[i]  i = 0 – 8:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

adr[0]              -адрес подсети отправителя;

adr[1] - adr[6] -адреса подсетей маршрута;

adr[7]              - адрес узла получателя;

adr[8]              - индексный регистр маршрута.

###### Индексный регистр маршрута.

0-2 биты - указатель на текущий адрес подсети в структуре маршрута (i);

3 бит  - тип пакета: 0-запрос, 1-ответ;

4 бит - контроль радиоканала: 0-нет контроля канала, 1-есть контроль канала.

Алгоритм работы радиомодема (тип пакета “запрос”).

При получении информационной посылки радиомодем выделяет указатель (i) из индексного регистра маршрута и сравнивает значение adr[i] со своим собственным адресом подсети. Если они не совпадают, посылка игнорируется.

Если они совпадают, то действия следующие:

- Если i=6 и байт adr[7]≠0, то указатель увеличивается на 1 и посылка ретранслируется.

- Если i=6 и байт adr[7]=0, то посылка передается ООД.

- Если 0<i<6 и значение adr[i+1]≠0, то указатель увеличивается на 1 и посылка ретранслируется.

4.  Если 0<i<6 и значение adr[i+1]=0 и adr[7]=0, то посылка передается ООД.

5.   Если 0<i<6 и значение adr[i+1]=0 и adr[7]≠0, то указателю присваивается значение i=7 и посылка ретранслируется.

Если i=7 и значение adr[7] совпадает с адресом узла, то радиомодем ищет последний ненулевой адрес подсети в структуре маршруте. Если он совпадает с собственным адресом подсети радиомодема, то посылка передается ООД. В противном случае посылка игнорируется.

Если бит 4 в индексном регистре маршрута установлен, то после передачи пакета ООД радиомодем переходит в режим ожидания ответа от ООД. Если через 0.5 секунды устройство не отвечает, то радиомодем автоматически формирует посылку тип “ответ” и посылает по тому же маршруту обратно.

Анализируя бит 4 в индексном регистре ответа, диспетчерская программа может определить происхождение пакета:

-если бит 4 не установлен, принят пакет контроль канала, ООД не ответил;

-если бит 4 установлен, принят пакет от оконечного устройства.

Оконечное устройство, приняв посылку от радиомодема, устанавливает бит 3 в поле индексного регистра и сохраняет структуру маршрута. Сформировав структуру ответа, оконечное устройство добавляет спереди запомненную структуру маршрута и передает посылку радиомодему.

Алгоритм работы радиомодема (тип пакета “ответ”).

При получении информационной посылки радиомодем выделяет указатель (i) из индексного регистра маршрута и сравнивает значение adr[i]  со своим собственным адресом подсети. Если они не совпадают, посылка игнорируется.

Если они совпадают, то действия следующие:

- Если i=0, то посылка передается ООД.

- Если 0<i<6,  то указатель уменьшается на 1 и посылка

ретранслируется.

В этом режиме бит 4 в индексном регистре маршрута не анализируется.

Режим голосовой радиосвязи.

Радиомодем имеет два режима голосовой радиосвязи. Режим голосовой связи без пилот сигналов. Режим голосовой связи с пилот сигналами.

Режим голосовой связи без пилот сигналов. При подключении гарнитуры пользователь может войти в режим голосовой радиосвязи. При этом если появляется сигнал “обнаружения несущей”, то автоматически включается динамик. Громкость пользователь может установить с помощью регулятора громкости. Несущая частота голосовой связи программируется и может отличаться от несущей частоты цифровой связи. Когда пользователь нажимает кнопку тангенты на гарнитуре, то радиомодем переходит в режим передачи на несущей частоте голосовой радиосвязи и на лицевой панели загорается светодиод “передача”. С этого момента радиомодем находится в режиме голосовой радиосвязи. Этот режим имеет ограничение по времени устанавливаемое при программировании радиомодема и отсчитывается с момента нажатия тангенты.

По окончании времени голосовой связи радиомодем автоматически переходит на прием на частоте цифровой связи.

Режим голосовой связи с пилот-сигналами.

В этом режиме радиомодем позволяет строить голосовую радиосеть с программируемой системой доступа. В радиомодем встроен CTCSS процессор, позволяющий программировать 47 пилот сигналов от 67,0 Гц до 254,1 Гц.

При организации такого режима необходимо, чтобы приемный и передающий радиомодемы были запрограммированы одинаковыми пилот сигналами. При приеме голосового сигнала радиомодем будет включать голосовой тракт только при наличии «своего» пилот тона и будет игнорировать сигналы «чужих» пилот сигналов, а также сигналы без пилот сигналов.

Эти обстоятельства пользователь должен учитывать при проектировании системы связи.

Во время голосовой связи объект не участвует в цифровом обмене! В этот момент времени радиомодем работает на частоте голосовой радиосвязи.

# 6.  Модернизация встроенного программного обеспечения.

Научно-производственная фирма “Интеграл+” оставляет за собой право модернизации программного обеспечения изделия,  расширяющее возможности изделия и обеспечивающее совместимость работы с более ранними версиями.

7.  Комплектность.

В комплект поставки входят:

а) радиомодем  - 1 шт.;

б) кабель питания - 1 шт.;

*в) кабель подключения к оконечному устройству

(интерфейсный кабель SCC131) - 1 шт.;

*г) выносная гарнитура   - 1 шт.;

д) паспорт   - 1 экз.;

е) упаковка  - 1 шт.

*ж) переходник CSG-9M-9F - 1 шт. (служит для программирования установок: номер, режим работы, частота, и работает вместе с интерфейсным кабелем SCC131)

*Поставляется по отдельному договору.

8.  Указания мер безопасности.

При использовании радиомодема в режиме длительной работы на  передачу данных антенна должна размещаться на расстоянии не менее 5 м  от мест постоянного нахождения людей и животных.

В радиомодеме предусмотрена защита от выхода его из строя при  неправильном включении полярности электропитания, а также защита выходного усилителя мощности ВЧ при работе на излучение на рассогласованную нагрузку.

В радиомодеме отсутствуют напряжения, опасные для жизни  человека.

9.  Подготовка к работе.

Радиомодем подсоединяют к источнику электропитания постоянного тока  напряжением 12 В ( 10%, рассчитанным на ток не менее 2,5 А, с помощью  кабеля питания, входящего в комплект поставки.

Радиомодем соединяют при помощи интерфейсного кабеля с разъемом интерфейса RS-232С  оконечного оборудование данных (ООД). ООД (ПЭВМ, микропроцессорное устройство и т.п.)  должно иметь стандартный интерфейсный разъем типа ОНП-ЖГ-79-25-В52, либо штыревой 25-контактный разъем серии D-SUB. Возможно подключение радиомодема к любому оконечному устройству, имеющему интерфейс RS-232С, через соответствующее переходное  коммутационное устройство. Для работы голосовой связью необходимо подключить тангенту через разъем на лицевой панели радиомодема. При работе через RS-232C отключать тангенту нет необходимости.

В зависимости от требуемой дальности связи производят выбор  антенно-мачтового устройства и тип высокочастотного кабеля. В качестве высокочастотного кабеля необходимо использование кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом и с потерями не более 0,15 дБ/м.

Радиомодем рассчитан на подключение к высокочастотным разъемам  типа  TNC.

После установки антенно-мачтового устройства подключают к нему радиомодем.

До начала работы необходимо проверить качество связи с помощью программного обеспечения, позволяющего передавать и сравнивать заведомо известные файлы.

Время готовности радиомодема после включения не более 15 минут.

10.  Порядок работы.

Радиомодем обеспечивает готовность к работе после выполнения  требований раздела 5 настоящего паспорта.

Управление работой радиомодема производится по интерфейсу RS-232С с оконечного устройства либо кнопкой РТТ на тангенте при голосовой связи.

Порядок работы с радиомодемом целиком определяется используемым в оконечном устройстве программным обеспечением и порядком работы пользователя с оконечным устройством.

11.  Транспортирование и хранение.

Транспортирование  радиомодема  в  упаковке  производится автомобильным   транспортом  с  закрытым   кузовом,  в  крытых железнодорожных вагонах, в герметизированных кабинах самолетов и вертолетов, а также в контейнерах морским и речным транспортом.

Радиомодем должен храниться в упакованном виде на стеллажах в  складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных  осадков, при температуре воздуха от минус 60 до плюс 60(С,  относительной влажности воздуха не более 90%.

В помещениях для хранения не должно быть паров, кислот, щелочей и  других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

12.  Свидетельство о приемке.

Радиомодем "Интеграл-450/2400" заводской № _____________ соответствует техническим условиям НТГР464511.003ТУ и признан годным к эксплуатации.

# Слесарь сборщик ________________________________________

личная подпись, расшифровка подписи

Радиорегулировщик ______________________________________

личная подпись, расшифровка подписи

Дата изготовления _______________________________________

число, месяц, год

Рабочая частота передатчика ____________________ МГц.

Потребитель ____________________________________________

организация

Адрес потребителя _______________________________________

________________________________________________________

Дата продажи ___________________________________________

число, месяц, год

Начальник ОТК _________________________________________

личная подпись, расшифровка подписи

____________________________________

число, месяц, год

МП

13. Упаковка.

Радиомодем "Интеграл-450/2400" заводской № ______________ упакован НПФ "Интеграл+" в соответствии с требованиями  конструкторской документации.

Упаковывание произвел___________________________________

________________________________________________________

должность, личная подпись, расшифровка подписи

Дата упаковывания ______________________________________

число, месяц, год

14.  Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие радиомодема требованиям  технических условий НТГР464511.003ТУ при соблюдении  потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования,  указанных  в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации радиомодема 60 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 9 месяцев со дня изготовления.

15.  Ремонт и учет работы по рекламациям.

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия радиомодема требованиям технических условий, настоящего паспорта или  условиям  договора  на  поставку  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Гарантийный ремонт радиомодема производит НПФ "Интеграл+"  по адресу:

420029 г. Казань, ул. Халитова, 2.

тел.: (843) 567-53-00, 567-53-05

Email: market@integralplus.ru

www.integralplus.ru

Если радиомодем вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

Гарантийный талон №2

## На ремонт радиомодема РЗ5С-1 “ИНТЕГРАЛ-450/2400”

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №1

## На ремонт радиомодема РЗ5С-1 “ИНТЕГРАЛ-450/2400”

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

#

Гарантийный талон №3

## На ремонт радиомодема РЗ5С-1 “ИНТЕГРАЛ-450/2400”

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА