Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

РАДИОМОДЕМ «ИНТЕГРАЛ-433/2400С»

(радиорасширение)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Казань

2010

Содержание.

|  | стр. |
| --- | --- |
| Технические характеристики Интерфейс пользователя Алгоритм работы радиомодема Модернизация встроенного программного обеспечения Комплектность | 3 3 5 6 6 |
| Указания мер безопасности | 6 |
| Подготовка к работе | 6 |
| Порядок программирования радиомодема | 7 |
| Транспортирование и хранение | 8 |
| Свидетельство о приемке | 9 |
| Свидетельство об упаковке | 9 |
| Гарантии изготовителя | 9 |
| Ремонт и учет работы по рекламациям | 10 |

1. Технические характеристики.

Частотный диапазон                                        			433,05-434,79 МГц

Шаг частотной сетки                                                				25 кГц

Выходная ВЧ мощность, не более                  			10 мВт(100 мВт)

Тип модуляции                                                            			FSK

Максимальная нестабильность частоты                  			5×10-6

Чувствительность приемника (4800 бит/с) при вероятности

ошибки одного бита информации ≤10-6 , не хуже  			0,4 мкВ

Избирательность приемника в полосе рабочих

частот (исключая соседний канал)                          			40 дБ

Избирательность приемника по  соседнему каналу			30 дБ

Время переключения прием/передача, не более     			27 мс

Скорость передачи данных по радиоканалу				4800 бит/c

Скорость передачи данных по интерфейсу RS485			4800 бит/с

Температурный диапазон:

хранение 									–50…+80 (С

работа 										–40…+80 (С

Потребление тока:

в режиме «прием», не более                                    			40 мА

в режиме «передача» (Pвых=max), не более            			140 мА

Напряжение питания                          					+8…+16 В

Габаритные размеры, мм                     				140 х 60.5 х 34,5

Тип входного ВЧ разъема                                         			BNC-50

Масса, кг                                                         				0,25

Внимание: Радиомодемы “Интеграл-433/2400С” не могут работать с радиомодемами “Интеграл-433/2400” в одной системе.

2.  Интерфейс пользователя.

На устройстве имеются следующие разъемы:

1. интерфейсный (DB-9F);

2. для подключения пульта программирования универсального;

3. для подключения антенны (BNC);

4. переходная колодка для RS-485.

Интерфейсный разъем.

Интерфейсный разъем устройства является 9-контактным типа DB-9F(розетка) и обеспечивает сигнальный интерфейс устройства RS-485.

В таблице 1 подробно описываются все имеющиеся в наличии сигналы.

Антенный разъем BNC.

Для подключения внешней антенны используйте коаксиальный кабель (импеданс 50() и соответствующий разъём BNC.

Рис.1

Внешний вид

Таблица 1. Назначение контактов интерфейсного разъема.

| № | Функция | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +12 В | Вход | Питание +8…16 В |
| 2 | TXD | Выход | Выходные данные от радиомодема. |
| 3 | RXD | Вход | Входные данные для радиомодема. |
| 4 | B | Вход/Выход | Инверсный дифференциальный сигнал RS-485 |
| 5 | GND | Земля | Сигнальная земля. |
| 6 | A | Вход/Выход | Прямой дифференциальный сигнал RS-485 |
| 9 |  | Вход | Служит для программирования устройства. При нормальной работе оставлять неподключенным. |

Индикация.

На переднюю панель выведены четыре светодиода:

- «POWER» - индикатор наличия питания:

- TX – радиомодем передаёт данные в эфир:

- RX – радиомодем принимает данные из эфира;

- RS-485 – приём данных по RS-485.

# 3  Алгоритм работы радиомема.

Радиомодем работает с оконечным устройством по интерфейсу RS-485. При работе по интерфейсу RS-485 входной пакет данных поступает по линиям А и В интерфейса. Признаком конца пакета по интерфейсу RS485 является пауза, длительностью 3 байта.

Радиомодем передает в эфир  информационный пакет в определенном формате, который включает заголовок, информационные данные пакета и контрольную сумму. Кроме этого производится функция свертки   выходного информационного потока  с циклическим полиномом исправления ошибки. За счет этого информационная емкость посылки увеличивается в 2 раза, что позволяет исправлять одиночные и блочные ошибки на приемном конце. Контрольная сумма служит для контроля целостности посылки.

Структура посылки, которую формирует радиомодем:

| Заголовок | Информационные данные пакета | Контрольная cумма |
| --- | --- | --- |
| 3 байта |  | 2 байта |

В режиме приема производится функция свертки входного информационного потока с циклическим полиномом исправления ошибки. Радиомодем непрерывно анализирует информационный поток с эфира независимо от наличия сигнала несущей частоты. При этом работает алгоритм исправления ошибок. При обнаружении заголовка радиомодем пытается раскрутить посылку. Если контрольная сумма принятой посылки не равна контрольной сумме содержащейся в самом пакете, посылка считается недействительной и начинается новый поиск заголовка. При совпадении контрольных сумм считается, что принята неискажённая посылка.

# 4  Модернизация встроенного программного обеспечения.

Фирма “Интеграл+” оставляет за собой право модернизации программного обеспечения изделия,  расширяющие возможности изделия и обеспечивающие совместимость работы с более ранними версиями.

5  Комплектность.

В комплект поставки входят:

а) радиомодем - 1 шт.;

в) переходная колодка для подключения RS-485 – 1 шт.

г) руководство по эксплуатации -1 экз.;

е) упаковка -1 шт.

6  Указания мер безопасности.

При использовании радиомодема в режиме длительной работы на  передачу данных антенна должна размещаться на расстоянии не менее 5 м  от мест постоянного нахождения людей и животных.

В радиомодеме предусмотрена защита от выхода его из строя при  неправильном включении полярности электропитания.

В радиомодеме отсутствуют напряжения, опасные для жизни  человека.

7  Подготовка к работе.

Подключение радиомодема к БРО производится по следующей методике:

- с помощью интерфейсного кабеля соединить соответствующие выходы  платы контроллера ([12v общ А В]) со входами радиомодема.

- подать  с помощью кабеля  на радиомодем питание 12 В.

- монтаж  радиомодема к БРО завершен.

Монтаж радиомодема и проводных блоков осуществляется в следующей   последовательности:

- соединить, с помощью интерфейсного кабеля, клеммы разъема радиомодема с соответствующими   клеммами разъема проводного блока (следует соединить клеммы 12V общ А В).

- подать  с помощью кабеля  на радиомодем питание 12 В.

- монтаж  проводного блока к радиомодему завершен.

Параллельно к радиомодему можно подключить до 32 проводных блоков.

Использование антенны BNС

Работа радиомодемов предполагается в одном здании или в зданиях, расположенных в непосредственной близости от объекта, в котором располагается «ведущий» радиомодем.

#### Использование J-антенны

Объект расположен на некотором расстоянии, но не более  1 км (для монтажа понадобится разъем BNC С58Р и кабель RG-58).

Использование антенны типа «волновой канал»

При расположении объекта на значительном расстоянии (более 1 км), что предполагает плохую связь между радиомодемами. ( для монтажа понадобится разъем BNC С58Р и кабель RG-58).

Внимание!

При  использовании  для    «ведущего»   радиомодема  «J-антенны» или антенны - «волновой канал» необходимо располагать антенну на высоте от 6 до 15 метров  от среднего уровня застройки.

Для ведомых радиомодемов антенну располагают на той высоте, при которой обеспечивается хорошая связь с «ведущим»  радиомодемом.

8  Порядок программирования радиомодема.

Для программирования радиомодема «Интеграл 433/2400С» используется универсальный  пульт программирования РСПИ «Струна-5».

- Подключить пульт к разъему 2 (рис. 1) радиомодема «Интеграл 433/2400С» и подать питание. На время инициализации радиомодема на экране появится надпись:

“Подождите”

, а после окончания инициализации радиомодема на экране появится заголовок:

“БР/Р-433”

- После нажатия кнопки “стрелка вниз” на экране высветится сообщение:

“Настройка блока>”

- Нажатие кнопки “Set” приведет к переходу к пункту меню “протокол обмена” и на экране высветится сообщение:

“Сист: Струна-М” или “Сист: Струна”

Нажатием кнопки “Set” выбрать необходимый тип протокола обмена.

- Нажатие кнопки “стрелка вниз” приведет к переходу к пункту меню “выбор режима” и на экране высветится сообщение:

“Режим: ведущий” или “Режим: ведомый”

Нажатием кнопки “Set” выбрать необходимый режим работы радиомодема.

- Нажатие кнопки “стрелка вниз” приведет к переходу к пункту меню “выбор адреса подсистемы)” и на экране высветится сообщение:

“Адрес: 1”

Нажатием кнопки “Set” выбрать необходимый адрес подсистемы. Адрес подсистемы можно установить в пределах от 1 до 127.

- Нажатие кнопки “стрелка вниз” приведет к переходу к пункту меню “выбор литеры(частоты обмена по радиоканалу)” и на экране высветится сообщение:

“Литера: 1 433062”

, где последние 6 цифр – это значение частоты в килогерцах (кГц).

Нажатием кнопки “Set” выбрать необходимую литеру. Литеру можно установить в пределах от 1 до 35.

- Нажатие кнопки “стрелка вниз” приведет к переходу к пункту меню “мощность передатчика” и на экране высветится сообщение:

“Мощность: max” или “Мощность: min”

Нажатием кнопки “Set” выбрать необходимую мощность передатчика.

- Нажатие кнопки “стрелка вниз” приведет к переходу к пункту меню “контроль потери связи ” и на экране высветится сообщение:

“Контр. р/кан: 10” , если блок настроен как ведущий

или

“Контр. RS-485 10” , если блок настроен как ведомый

Нажатием кнопки “Set” выбрать необходимое число не ответов от подчиненных устройств, после чего делается вывод о потери связи с ним.

- Нажатие кнопки “стрелка вниз” приведет к переходу к пункту меню “выход ” и на экране высветится сообщение:

“Выход”

Нажатие кнопки “ стрелка вниз ” приведет к переходу к 3-му пункту, а

при нажатии кнопки “Set” анализируется были ли изменены параметры в  перечисленных выше пунктах. Если параметры не были изменены, осуществляется переход к основному пункту этого меню “Настройка блока”, иначе на экране ЖКИ высвечивается сообщение:

“Сохранить?”

Далее нажатие кнопки “ стрелка вниз ” приведет к переходу к основному пункту этого меню “Настройка блока”,  а при нажатии кнопки “Set” на экране ЖКИ высветится сообщение:

“Сохранено”

При этом осуществляется запись новых параметров настроек блока в EEPROM и перезапуск радиомодема.

9  Транспортирование и хранение.

Транспортирование радиомодема в упаковке производится автомобильным транспортом с закрытым кузовом,  в  крытых железнодорожных вагонах, в герметизированных кабинах самолетов и вертолетов, а также в контейнерах морским и речным транспортом.

Радиомодем должен храниться в упакованном виде на стеллажах в  складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных  осадков, при температуре воздуха  -50…+70 (С и относительной влажности воздуха не более 90% при температуре +25 (С.

В помещениях для хранения не должно быть паров, кислот, щелочей и  других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

10  Свидетельство о приемке.

Радиомодем "Интеграл-433/2400С" заводской № _____________ соответствует действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

# Слесарь сборщик ________________________________________

личная подпись, расшифровка подписи

Радиорегулировщик ______________________________________

личная подпись, расшифровка подписи

Дата изготовления _______________________________________

число, месяц, год

Дата продажи ___________________________________________

число, месяц, год

Начальник ОТК _________________________________________

личная подпись, расшифровка подписи

____________________________________

число, месяц, год

МП

11 Свидетельство об упаковывании.

Радиомодем "Интеграл-433/2400С" заводской № _____________ упакован НПФ "Интеграл+" в соответствии с требованиями  конструкторской документации.

Упаковывание произвел___________________________________

должность, личная подпись, расшифровка подписи

Дата упаковывания ______________________________________

число, месяц, год

12  Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие радиомодема требованиям действующей технической документации при соблюдении  потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования,  указанных  в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации радиомодема 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 9 месяцев со дня изготовления.

13  Ремонт и учет работы по рекламациям.

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия радиомодема требованиям технических условий, настоящего паспорта или  условиям  договора  на  поставку  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Гарантийный ремонт радиомодема производит НПФ "Интеграл+"  по адресу:

420029, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843)567-53-05

тел./факс 567-53-00

Если радиомодем вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843)  567-53-05

тел./факс 567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

Гарантийный талон №1

На ремонт радиомодема «Интеграл-433/2400С»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №2

На ремонт радиомодема «Интеграл-433/2400С»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №3

На ремонт радиомодема «Интеграл-433/2400С»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА