| 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 3.1. Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией РСПИ «Струна – 5». 3.2. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления. 3.3. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потребителю. 3.4. Гарантийный ремонт производится предприятием – изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу: НПФ «Интеграл +», 420029, Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д.2. тел. (843) 567 – 53 – 05, тел./факс. 567 – 53 – 00. | РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5» УКВ антенна 433 – 435 МГц. (волновой канал) ЭТИКЕТКА г. Казань 2010 |
| --- | --- |
| 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 3.1. Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией РСПИ «Струна – 5». 3.2. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления. 3.3. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потребителю. 3.4. Гарантийный ремонт производится предприятием – изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу: НПФ «Интеграл +», 420029, Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д.2. тел. (843) 567 – 53 – 05, тел./факс. 567 – 53 – 00. | РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5» УКВ антенна 433 – 435 МГц. (волновой канал) ЭТИКЕТКА г. Казань 2010 |
| 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. УКВ антенна 434 МГц «волновой канал» представляет собой направленную пятиэлементную антенну с вертикальной поляризацией. Предназначена для использования в составе с радиомодемом 433. 1.2. Монтируется на заземленной мачте. 1.3. Имеет КСВ не более 1,5 в полосе 433 – 435 МГц. 1.4. Волновое сопротивление фидера – 50 Ом, длина фидера 3 м. При необходимости удлинить фидер, следует использовать дополнительный отрезок кабеля, подключаемый при помощи пары кабельных разъемов типа BNC 50 Ом. 1.5. Габаритные размеры, мм: не более, 580 х 580 х 60. 1.6. Масса, кг – не более 0,9. | 2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Наладчик______________________________ подпись расшифровка подписи Должностное лицо, ответственное за приемку ____________________________ подпись расшифровка подписи «______» _______________________ ______г. М. П. |
| 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. УКВ антенна 434 МГц «волновой канал» представляет собой направленную пятиэлементную антенну с вертикальной поляризацией. Предназначена для использования в составе с радиомодемом 433. 1.2. Монтируется на заземленной мачте. 1.3. Имеет КСВ не более 1,5 в полосе 433 – 435 МГц. 1.4. Волновое сопротивление фидера – 50 Ом, длина фидера 3 м. При необходимости удлинить фидер, следует использовать дополнительный отрезок кабеля, подключаемый при помощи пары кабельных разъемов типа BNC 50 Ом. 1.5. Габаритные размеры, мм: не более, 580 х 580 х 60. 1.6. Масса, кг – не более 0,9. | 2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Наладчик______________________________ подпись расшифровка подписи Должностное лицо, ответственное за приемку ____________________________ подпись расшифровка подписи «______» _______________________ ______г. М. П. |

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843)  567-53-05

тел/факс  567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843)  567-53-05

тел/факс  567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru