____________ Хасанов

Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

γ-АНТЕННА ОБЪЕКТОВАЯ

136-174 МГц

ПАСПОРТ

г. Казань

2010

# Комплектность антенны.

| № Наименование Кол-во, шт. 1 Узел гамма согласования в сборе с вибратором 1 компл. 2 Винт М4, шайба пл., шайба Гровера, гайка 1 компл. 3 Винт М5, 2 шайбы пл., шайба Гровера, гайка 2 компл. 4 Стяжка пластмассовая 3 5 Паспорт 1 6 Упаковка 1 |  |
| --- | --- |

2.  Назначение.

γ-антенна предназначена для использования в радиосистеме «Струна-5»  для установления радиосвязи с объектовым оборудованием.

3.  Рекомендации по установке.

3.1. Установка антенны производится на металлическую консоль, закрепленную на мачте или стене.

3.2. При установке антенна должна быть направлена в сторону базовой станции (ПЦН)

3.3. Высота установки антенны должна быть максимально возможной.

3.4. Антенна должна быть установлена на расстоянии не менее 0,5 м от любых металлических конструкций и железобетонных стен.

4.  Сборка антенны.

- При необходимости установите размеры узла гамма-согласования «А» и «В» (см.рис.3 и таблицу 1) Эти размеры являются стартовыми для последующей настройки. Дальнейшую настройку производить изменением размеров узла гамма-согласования, добиваясь минимального значения КСВ (близко к 1).

- Произведите сборку и распайку кабеля и разъема UHF S58P и подключите к антенне

Рис.3

|  | F, МГц L, мм 144 950 145 945 146 940 147 935 148 930 149 925 150 920 151 915 152 905 153 900 154 890 155 885 156 880 157 875 158 870 159 865 160 860 161 855 162 850 163 840 164 835 165 830 166 825 167 820 168 815 169 810 170 805 171 800 172 795 173 790 174 785 175 780 |
| --- | --- |
| F, МГц | А, мм | В, мм |  |
| 144 | 101 | 48 |  |
| 152 | 94 | 34 |  |
| 165 | 78 | 27 |  |
| 174 | 78 | 27 |  |
| Таблица 1. Размеры узла гамма-согласования. |  |

5. Технические характеристики антенны

| Электрические характеристики |  | Механические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон, МГц | 136-174 |  | Масса, кг | 0,4 |
| КСВ, не хуже | 1,5 |  | Габариты антенны, мм, (длина) не более | 950 |
| Усиление OFFSET, dBd | 3 |  | Материал антенны | АМгн, Д16Т |
| Сектор излучения по уровню -3 dB |  |  | Диаметр мачты | 21-48 |
| в Н-плоскости | 75º |  | Допустимая скорость ветра, м/с | 45 |
| Допустимая мощность, Вт | 100 |  | Площадь ветрового сопротивления, м² | 0,07 |
|  |  |  | Нагрузка при боковом ветре 45 м/с, Н | 76 |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, ºС | От-50 до+50 |
|  |  |  | Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/с | 28 |
|  |  |  | Разъем | UHF-BJ |

- График КСВ антенны.

7.  Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029, г. Казань, ул. Халитова, д.2.

тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00.

Если изделие вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия изделия требованиям технических условий, настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

8. Свидетельство о приемке.

γ-антенна объектовая заводской номер _________ изготовлена, укомплектована и принята в соответствии с технической документацией и признана годной для эксплуатации

Наладчик ____________     _______________________

подпись             расшифровка подписи

Должностное лицо, ответственное за приемку

____________     _______________________

подпись             расшифровка подписи

«______» ______________________   _______ г.

М.П.

9. Сведения о настройке.

γ-антенна объектовая настроена на частоту _______МГц.

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова, д. 2

тел. (843) 567-53-00

тел/факс  567-53-05

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

Гарантийный талон №2

На ремонт γ- антенны объектовой 136 – 174 МГц

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон №3

На ремонт γ- антенны объектовой 136 – 174 МГц

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №1

На ремонт γ- антенны объектовой 136 – 174 МГц

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05