Инструкция по расположению объектовой антенны

(для монтажников)

При расположении объектовой антенны необходимо учесть следующее:

- При расположении объекта, так что ПЦО находится в прямой видимости , антенну располагают следующим образом

- направить противовес в сторону ПЦО

- угол между противовесом и штырем должен быть 120(

- При невозможности установления прямой видимости от объекта до ПЦО антенну следует направлять экспериментально добиваясь стабильного обмена между объектом и ПЦО. Обмен отслеживается по пульту программирования.

- Угол  между противовесом и штырем 120(.