# Инструкция по монтажу мачты

(для монтажников)

- Собрать секции мачты согласно их нумерации (закрепить их с помощью винтов)

- Закрепить мачту на основании (вставить мачту в основание и зафиксировать ее с помощью болта с гайкой). Мачту при этом нужно установить в горизонтальное положение.

- На мачту (четвертая секция) установить муфту.

- На вершину мачты установить коллинеарную антенну. К антенне присоединить кабель с помощью UHF разъема и закрепить ее с помощью установочных винтов.

- Прикрепить к ушкам муфты три троса.

- Прикрепить к концам тросов талрепы.

- Закрепить талрепы к кронштейнам.

- Установить мачту в вертикальное положение.

- Зафиксировать мачту с помощью тросов используя талрепы.